## Slide 1: 第一章 计算机网络概述

## Slide 2: 提纲
计算机网络的起源与发展
Internet的组成
计算机网络的性能
计算机网络体系结构
课程课件中部分内容及图片来源于互联网、教科书，没有全部索引标注，版权归原作者所有

## Slide 3: 计算机网络的产生背景
20 世纪 60 年代初，美苏冷战时期的产物
  美国防部领导的远景研究规划局DARPA (Defense Advanced Research Project Agency) 提出研制一种生存性(survivability)很强的网络
  传统的电路交换(circuit switching)的电信网生存性、容错性弱
    正在通信的电路中有一个交换机或有一条链路被炸毁，则整个通信电路就要中断；如要改用其他迂回电路，必须重新拨号建立连接
新型网络基本特点
  用于计算机之间的数据传送，而非传统的语音电话
  能连接不同类型的计算机
  所有网络结点都同等重要，提高网络的生存性
  计算机在进行通信时，必须有冗余的路由
  网络的结构应当尽可能地简单，同时还能够非常可靠地传送数据

## Slide 4: 电路交换
2部电话，1根电线，直接相连
5部电话两两相连，需 10 对电线







N 部电话机两两相连，需 N(N – 1)/2对电线
  电话机的数量很大时，这种连接需要的电线对数量与电话机数的平方成正比

## Slide 5: 电路交换
当电话机的数量增多时，使用交换机完成全网的交换任务
…











“交换” (switch) 的含义
  即转接——把一条电话线转接到另一条电话线，使它们连通起来
  从通信资源的分配角度来看，“交换”就是按照某种方式动态地分配传输线路的资源
交换机

## Slide 6: 电路交换
电路交换(circuit switching)的特点
  面向连接
  必须经过三个步骤
    建立连接 (占用通信资源)
    通话 (一直占用通信资源)
    释放连接 (归还通信资源)

## Slide 7: 电路交换
电路交换举例

A

B

C
交换机
交换机
交换机
交换机

D
中继线
用户线
电信网
  A 和 B 通话只经过一个本地交换机，通话在 A 到 B 的连接上进行
  C 和 D 通话经过四个交换机，在C 到 D 的连接上进行

## Slide 8: 电路交换
以电路交换方式传送计算机数据效率低
  计算机数据具有突发性（burst）
    传送数据的时间不到10%，甚至低于1%
  面向连接的方式进行传输导致资源浪费
    被占用的通信线路绝大部分时间空闲

## Slide 9: 分组交换 - 原理
首部
发送端
  把较长的报文划分成较短的、固定长度的数据段
  每一个数据段前面添加上首部(header)构成分组(Packet)
    分组是互联网中传送的数据单元
    每个首部都包含地址等控制信息
  依次把各分组发送出去
101001110001111000011000110101000111
报文(message)
101001110001
111000011000
110101000111
101001110001
110101000111



111000011000

首部
首部
分组1
(packet)
分组i
(packet)
分组n
(packet)

## Slide 10: 分组交换 - 原理
中间结点，以存储转发的形式将分组逐跳转发至目的端
  中间结点即分组交换网中的分组交换机
    专门负责转发分组的计算机
    两种最著名的类型：路由器(router)、二层交换机(link-layer-switch)
  每个分组交换机根据收到的分组的首部中的地址信息，把分组转发到下一个交换机
    以存储转发的方式
  一个分组经历的一系列分组交换机和通信链路称为通过该网络的路径
    route 或path

## Slide 11: 分组交换 - 原理
首部
101001110001
110101000111

111000011000

首部
首部
分组1
(packet)
分组i
(packet)
分组n
(packet)
101001110001111000011000110101000111
报文(message)
接收端
  收到分组后，剥去分组的首部，把数据恢复成为原来的报文
    这里我们假定分组在传输过程中没有出现差错，在转发时也没有被丢弃
问题：丢失、乱序、重复、篡改、冒充…….

## Slide 12: 分组交换 - 示意图
主机H1向H5发送数据
主机H2向H6发送数据
分组交换网
H1
H2
H3
H4
H6
H5
主机
C
B
A
D
E
F
G
分组交换机
注意：同一数据的不同分组的传输路径的变化
注意：分组的存储转发过程
结点A缓存分组；
查找转发表，找到转发接口；
转发分组
结点E缓存分组；
查找转发表，找到转发接口；
转发分组
结点G缓存分组；
查找转发表，找到转发接口；
转发分组
到达目的主机

## Slide 13: 分组交换 - 优点
高效
  动态分配传输带宽，对通信链路逐段占用 ，充分使用链路的带宽
灵活
  以分组为单位，查找路由和传送
迅速
  不必先建立连接就能向其它主机发送分组
可靠
  自适应的路由选择，使网络有很好的生存性

## Slide 14: 分组交换 - 带来的问题
时延
  处理时延：逐跳决策，每个中间结点都需要进行路由查找
  排队延时：分组在各结点存储转发时需要排队
附加开销
  分组必须携带报头（首部），造成一定开销

## Slide 15: 三种交换的比较
电路交换
  面向连接，报文的比特流连续地从源到终点，像在一个管道中传输
报文交换
  在 20 世纪 40 年代，电报通信采用，也是基于存储转发原理
  整个报文先传送到相邻结点，全部存储下来后查找转发表，转发到下一结点
分组交换
  单个分组(整个报文的一部分) 传送到相邻结点，存储下来后查找转发表，转发到下一结点

## Slide 16: 三种交换的比较
t
A B C D
电路交换
连接建立
数据传送
报文
连接释放
报
文
报
文
报
文
A B C D
报文交换
P1
P2
P3
P4
P1
P2
P3
P4
P3
P4
A B C D
分组交换
P2
P1
比特流直达终点
报文
报文
报文
分组
分组
分组
存储
转发
存储
转发
存储
转发
存储
转发
的特点
数据传送
不同分组传输的路径可能不同

## Slide 17: Internet概述 -- 基本概念
链路 (link)
  物理直连介质：同轴电缆、铜线、光纤、无线电频谱
  网络连通有不同的层次，最底层是一个或多个计算机通过物理介质直连
结点 (node)
  被连接的计算机/其它硬件，分两类
    主机(端系统)：传统PC、服务器、 智能手机、智能家电、传感设备等
    网络内部交换结点：二层交换机、AP、基站、路由器等
云形图
  计算机网络中重要的图标，表示任意类型的网络
  将网络的内部结点与使用网络的外部结点分开

## Slide 18: Internet概述 -- 基本概念
交换网络
  若干结点和链路组成，主机间接连通
  主机(host)：支持用户运行应用程序
  交换结点(switch)：存储和转发分组
互联网
  网络的网络, 路由器将网络和网络互连
  网络可以由网络的嵌套构成
    通过将云互联成更大的云递归构建任意大的网络
直连链路
  所有的结点都是直连的
点对点
多路访问

## Slide 19: Internet概述 -- 基本概念
互联网(Internet)
  起源于美国的Internet 已发展成为世界上最大的国际性计算机互联网
  根本性创新：将区别很大的不同类型的网络互联
    有线网络、无线局域网、4G/5G、传感网 ……
Internet

## Slide 20: Internet概述 -- 发展历程
理论基础：分组交换的发展
  3个研究团队分别发明了分组交换，互不知晓
    作为电路交换的一种有效的、健壮的替代技术，奠定Internet的基础
  Leonard Kleirock，MIT [Kleirock 1961] [Kleirock 1964]
    1961年，首次公开发表分组交换技术
    1964年，利用排队论，完美体现使用分组交换方法处理突发流量的有效性
  Paul Baran，兰德公司 [Baran 1964]
    1964年，开始研究分组交换的应用，在军事网络上传输安全语音
  Donald Dabies、Roger Scantlebury，英国国家物理实验室(NPL)
    研究分组交换技术

## Slide 21: Internet概述 -- 发展历程
序幕：ARPAnet的诞生
  1967年，Lawrence Roberts 公布ARPAnet总体计划 [Roberts 1967]
    第一个分组交换计算机网络，Internet的直接祖先
    Lawrence Roberts， Kleirock 在MIT的同事
      1966年，转而领导DARPA的计算机科学计划
      DARPA主任→MIT Lincoln Lab主任(51% Fund from ARPA)
  1969年底，ARPAnet建立起4个结点
    1969年美国劳动节，第一台分组交换机在Kleirock监管下安装在UCLA
    随后，其它3台分别安装在斯坦福研究所、加州大学圣巴巴拉分校、犹他大学
  1972年，ARPAnet扩张为15个结点
    端系统间的第一个主机到主机协议完成，网络控制协议 (NCP)
    开始支持应用程序，Ray Tomlinson编写了第一个电子邮件程序

## Slide 22: Internet概述 -- 发展历程
第一发展阶段：从专用网络向互联网发展
  ARPAnet最初是单一的、封闭的专用网络
    需接入的主机必须直接与就近的交换机 (ARPAnet IMP) 相连
  70年代早期和中期，其它分组交换网相继问世
    ALOHAnet，连接DARPA的分组卫星和分组无线电网
    Telenet，BBN的商用分组交换网，基于ARPAnet技术
    Cyclades，法国分组交换网
    SNA，IBM
  DARPA开始研究多种网络的互联技术 (internetting)
    Vinton Cerf、Robert Kahn [Cerf 1974]
  1983年，TCP/IP成为ARPAnet上的标准协议 (Internet的诞生时间)
    所有使用TCP/IP协议的计算机都能使用互联网相互通信
  1990 年 ARPANET 正式宣布关闭

## Slide 23: Internet概述 -- 发展历程
第二发展阶段：建成三级结构的Internet
  1985年起，NSF 建立了国家科学基金网NSFNET
    三级：主干网、地区网、校园网 (或企业网)
    覆盖全美主要大学和研究所
  1991 年，美国政府将主干网转交给私人公司来经营，并对接入的单位收费
    不再限于美国大学和研究机构，世界上许多公司接入
  1993 年因特网主干网的速率提高到 45 Mb/s
国家主干网
地区网
地区网
地区网
校园网
校园网
校园网
企业网
企业网
校园网
网络间通过路由器连接
主机到主机的通信可能经过多种网络

## Slide 24: Internet概述 -- 发展历程
第三发展阶段：逐渐形成多层次ISP结构的Internet
  1993年开始，NSFNET逐渐被若干个商用的 ISP 网络所代替
    ISP：Internet Service Provider，Internet服务提供商，如中国电信、联通、移动
  ISP的互联
    不同层次: 主干ISP(第一层ISP, tier-1ISP)、区域ISP(reginal ISP)、本地ISP(接入ISP)
    多宿、对等、Internet交换点 (exchange Point, IXP)
    内容提供商网络(content provider network)，在顶层，并通过与较低层对等绕过较高层
主干ISP
接入ISP
区域ISP
接入ISP
接入ISP
接入ISP
接入ISP
接入ISP
接入ISP
接入ISP
区域ISP
几个专门公司创建维护,AT&T、NTT等
服务面积最大，一般覆盖国家范围
拥有高速主干网
较小的ISP，等级中的第二层
数据率低一些
通过一个或几个主干ISP连接起来
给端用户提供直接服务
连接到区域ISP, 或直接连接到主干ISP
提供Internet服务的公司、拥有网络的企业、运行自己网络的非营利机构
多宿(multi-home)
任何ISP(除了一层ISP)可选择多宿
与两个或更多提供商ISP连接，保障可靠性
主干ISP
对等(peer)
对等方的网络直接相连，不经过上级ISP
相互之间无需结算和付费
IXP(Internet Exchange Point，peer)
由第三方公司创建
IXP是个汇合点，多个ISP能在这里共同对等
IXP
IXP
内容提供商网络
如google
IXP

## Slide 25: 计算机网络在我国的发展
20世纪80年代后期，公安、银行、军队相继建立专用计算机网络
1989 年11 月，我国第一个公用分组交换网 CNPAC 建成运行
1994年4月20日我国用64 kb/s专线正式连入因特网
中国教育和科研计算机网CERNET
  China Education and Research NETwork，简称为中国教育网
  由国家投资建设，教育部负责管理，清华大学等高等学校承担建设和管理运行的全国性学术计算机互联网络
中国互联网络信息中心 CNNIC (Network Information Center of China)每年两次公布我国互联网发展状况
  可在www.cnnic.cn查找最新和过去的历史文档

## Slide 26: 计算机网络在我国的发展
1987年9月20日，我国第一封电子邮件
  揭开了中国人使用Internet的序幕，收件人是德国弗朗霍夫研究所的人员
中国首封电子邮件打印件，内容译成中文是“越过长城，走向世界”(从邮件记录来看，发出时间为9月14日，收到时间为9月20日，当时邮件竟然走了6天)

## Slide 27: 中科院与中国互联网发展的关系
1992年6月开始，由中科院建立了中国域名体系
  1993年-1994年，讨论域名系统，递归服务器等如何使用。此时的CN域名系统还位于德国
1994年5月21日，完成了中国国家顶级域名.CN服务器的设置
  改变了中国的CN顶级域名服务器一直放在国外的历史
1995年3月，成立中国科学院计算机网络信息中心；1997年CNNIC成立

## Slide 28: Internet的标准化工作
标准化的重要性
  标准提供了产品开发的模型，使得无论哪个厂家的产品都能相互兼容，在一起正常工作
数据通信标准可分为两大类
  法定标准：被官方认可的组织制定的
  事实标准：未被官方认可的组织确认，但却在实际应用中被广泛采用的标准
标准一般由标准化委员会、论坛以及政府管理机构共合作制定的

## Slide 29: Internet的标准化工作
Internet标准化工作相关组织
Internet协会 ISOC
(Internet Society)
Internet体系结构委员会 IAB
(Internet Architecture Board)
Internet工程部 IETF
(Internet Engineering Task Force)
Internet工程指导小组 IESG
领域
…
领域
工作组
工作组
…
工作组
工作组
…
Internet研究部 IRTF
(Internet Research Task Force)
Internet研究指导小组 IRSG
研究组
…
研究组
协议开发和标准化工作
Notes: 1992年由于Internet不再由美国政府管理，成立了国际性组织英特网协会

## Slide 30: Internet的标准化工作
Internet标准制定的四个阶段
  草案(Internet Draft)
    在这个阶段还不是 RFC 文档，有效期6个月
  建议标准(Proposed Standard)
    从这个阶段开始就成为 RFC (Request For Comments) 文档
  草案标准(Draft Standard)
  互联网标准(Internet Standard)

## Slide 31: Internet的标准化工作
各种RFC之间的关系
建议标准
草案标准
Internet标准
历史的RFC
提供信息的 RFC
实验的RFC
Internet草案
6 种 RFC

## Slide 32
Any
Questions
谢谢！