## Slide 1: 第一章 计算机网络概述

## Slide 2: 提纲
计算机网络的起源与发展
Internet的组成
计算机网络的性能
计算机网络体系结构
课程课件中部分内容及图片来源于互联网、教科书，没有全部索引标注，版权归原作者所有

## Slide 3: Internet组成
网络边缘
网络核心
local/regional ISP
national/global ISP
home network
cloud service/content provider
传统地, 认为由网络边缘和网络核心组成
  网络边缘
    主机(端系统)、接入网
  网络核心
    互联端系统的分组交换机和链路构成的网状网络
    向网络边缘的大量主机提供连通性
如今，演变为 “端  网  云”
mobile network
enterprise network

## Slide 4: 端系统
端系统(end system)
  连接在因特网上的所有的主机，运行应用程序
  主机之间的通信，即主机 A 的某个进程(运行着的程序)和主机 B 上的另一个进程进行通信
端系统间的通信方式
  客户-服务器方式 (C/S, Client/Server)
  对等方式 (P2P, Peer-to-Peer)

## Slide 5: 端系统
客户-服务器方式 (C/S)
  描述的是进程之间服务和被服务的关系
  客户(client)和服务器(server) 指通信中涉及的两个应用进程
  客户是服务的请求方，服务器是服务的提供方
网络边缘
网络核心
客户端
服务器端
请求服务
提供服务
A
B
C
D
E
F

## Slide 6: 端系统
客户端
  被用户调用后运行，打算通信时主动向远地服务器发起通信(请求服务)，必须知道服务器程序的地址
  不需要特殊的硬件和很复杂的操作系统
服务器端
  专门用来提供某种服务的程序，可同时处理多个远地或本地客户的请求
  系统启动后即自动调用并一直不断地运行着，被动地等待并接受来自各地的客户的通信请求，不需要知道客户程序的地址
  一般需要强大的硬件和高级的操作系统支持
客户-服务器方式 (C/S)
  描述的是进程之间服务和被服务的关系
  客户(client)和服务器(server) 指通信中涉及的两个应用进程
  客户是服务的请求方，服务器是服务的提供方

## Slide 7: 端系统
对等方式 (P2P)
  两个主机通信时，不区分服务请求方，还是服务提供方，进行平等的、对等的连接通信
  本质上仍然是使用客户服务器方式，只是对等连接中的每一个主机既是客户又同时是服务器
    例如：主机E 向D请求服务的同时，也向F提供服务
网络边缘
网络核心
客户端
服务器端
A
B
C
D
E
F
相比C/S架构，P2P优势：
性能瓶颈
单点故障

## Slide 8: 接入网
接入网(access network)
  将端系统连接到边缘路由器(edge router)的物理链路
    边缘路由器是端系统到任何其它远程系统的路径上的第一台路由器
  使用接入网的几种环境
    家庭接入
    企业接入
    广域无线网络接入 (移动通信网络) 4G/5G

## Slide 9: 接入网
网络核心
home network
网络边缘
mobile network
enterprise network

## Slide 10: 家庭接入
数字用户线 (Digital Subscriber Line, DSL) – 基于电话线路
电缆
光纤到户 (Fiber to The Home, FTTH)
拨号
卫星

## Slide 11: 家庭接入
数字用户线 (Digital Subscriber Line, DSL)
  从提供本地电话接入的本地电话公司获得DSL Internet接入
  用户的DSL调制解调器使用电话线(双绞线)与电话公司本地中心局的数字用户线接入复用器(DSLAM)交换数据
  DSL调制解调器、DSLAM将数字信号和模拟(高音频)信号进行转换
  用户侧分频器将数字信号和电话信号分隔开，共用电话线传输
    高速下行信道，50Hz—1MHz频段，速率12Mbps或24Mbps
    高速上行信道，4kHz—50kHz频段，1.8Mbps或2.5Mbps
    普通双向电话信道，0Hz—4kHz频段
DSL调制解调器
家庭电话
家庭PC
分频器
DSLAM
Internet
电话网
模拟信号：
0 – 4kHz, 电话
4 – 50kHz, 上行数据
50k – 1MHz, 下行数据
本地中心局
模拟(音频)信号
数字信号
Power：电源接口
Line:电话线输入的接口
Ethernet:网卡连接口

## Slide 12: 家庭接入
电缆Internet接入 (cable Internet access)
  利用有线电视公司已有的有线电视基础设施
  也被称为混合光纤同轴(Hybrid Fiber Coax, HFC)
    电缆将光缆头端连接到地区枢纽，同轴电缆到达各家各户
  用户侧的电缆调制解调器(cable modem)、电缆头端的电缆调制解调器端接系统(CMTS)对数字、模拟信号进行转换
    cable modem通过以太网口连接到家庭PC
  上下行非对称
    下行42.8Mbps，上行30.7Mbps
Internet
电缆头端
CMTS
光纤
结点
光纤
结点
数以百计的家庭
同轴电缆
光纤
Cable Modem
接CATV
分离器

## Slide 13: 家庭接入
光纤到户 (Fiber to The Home, FTTH)
  从本地中心局直接到家庭提供一条光纤路径
  光纤线路端接器 (Optical Line Terminator, OLT)
    光信号和电信号之间的转换
    经过本地电话公司路由器与Internet相连
  光纤网络端接收器 (Optical Network Terminator)
    每户一个，由专门的光线连接到临近的光纤分配器 (splitter)
光纤分配器
OLT
Internet
本地中心局
光纤
ONT
ONT
ONT

## Slide 14: 企业(和家庭)接入
局域网接入 以太网
无线局域网接入 WiFi

## Slide 15: 企业(和家庭)接入
局域网 (LAN) 接入
  以太网，企业、学校、家庭网络中最流行的局域网接入技术
  采用光缆+双绞线对社区进行综合布线
  用户使用双绞铜线与以太网交换机相连
  100M、1000M、10Gbps接入速率
到企业的 ISP
企业路由器
以太网交换机
服务器
……
1000Mbps
双绞线

## Slide 16: 企业(和家庭)接入
无线局域网 (WLAN) 接入
  WiFi，IEEE802.11
到企业的 ISP
企业路由器
以太网交换机
服务器
双绞线
无线路由器

## Slide 17: 网络核心
互联端系统的分组交换机和链路构成的网状网络
  向网络边缘中的大量主机提供连通性（非具体业务）
网络核心部分起特殊作用的是分组交换机
  主要两类：路由器（三层交换机）、二层交换机
  以存储转发传输模式对分组进行传输
  如何传输？二层转发、三层转发
网络边缘
local/regional ISP
national/global ISP
网络核心

## Slide 18: 网络核心
Internet网络核心组成
  十多个第一层ISP和数十万个较低层ISP组成
  近年来，主要的内容提供商也已创建自己的网络，直接在可能的地方与较低层ISP互联
主干ISP
接入ISP
区域ISP
接入ISP
接入ISP
接入ISP
接入ISP
接入ISP
接入ISP
接入ISP
区域ISP
主干ISP
IXP
IXP
内容提供商网络
如google
IXP

## Slide 19: 提纲
计算机网络的起源与发展
Internet的组成
计算机网络的性能
计算机网络体系结构
课程课件中部分内容及图片来源于互联网、教科书，没有全部索引标注，版权归原作者所有

## Slide 20: 计算机网络的性能指标
速率 (data rate)
带宽 (bandwidth)
吞吐量 (throughput)
时延/延迟 (latency/delay)
时延带宽积 (delay*bandwidth product)
利用率

## Slide 21: 速率
数据率(data rate)/比特率(bit rate)
  比特(bit)是计算机中数据量的单位
    1bit即1个二进制数字 (0或1)
  网络技术中的数据率即数字信道上传送数据的速率
  单位
    b/s (bit/s, bps)、kb/s、Mb/s、Gb/s、Tb/s

## Slide 22: 带宽
计算机网络中, “带宽”即数字信道所能传送的 “最高数据率”
  在通信领域, “带宽”(bandwidth)本来是指信号具有的频带宽度, 单位是赫兹 (或千赫、兆赫、吉赫等)
常用的带宽单位
  千比特每秒, 即 kb/s （103 b/s）
  兆比特每秒, 即 Mb/s（106 b/s）
  吉比特每秒, 即 Gb/s（109 b/s）
  太比特每秒, 即 Tb/s（1012 b/s）
  注：在计算机领域, K = 210 = 1024, M = 220, G = 230, T = 240，比如存储

## Slide 23: 带宽
网络的带宽：在一段特定的时间内网络所能传送的比特数
  以特定带宽传送的比特可以看作有一定的宽度
1 秒钟
1Mbps带宽传输比特 (每个比特1μs)
1 秒钟
2Mbps带宽传输比特 (每个比特0.5μs)

## Slide 24: 吞吐量
吞吐量(throughput)
  单位时间内通过某个网络（或信道、接口）的数据量
带宽与吞吐量
  带宽一般指链路上每秒能传输的比特数
  吞吐量表示系统的测量性能，即每秒实际传输的比特数
  例如：一段带宽为10Mbps的链路连接的一对节点可能只达到2Mbps的吞吐量

## Slide 25: 吞吐量
计算：Throughput = Transfersize / Transfertime
  Transfertime包括：1)发请求并返回数据的时间RTT; 2)把数据传到网上的时间
  Transfertime = RTT+（1/Bandwidth）*Transfersize
  例：在带宽1Gbps的网络上，往返时间为100ms，用户取 1MB 的文件
  Transfertime=100+（1/1Gbps）*1MB=108ms
  (此时Transfertime由往返时间RTT决定)
  Throughput=1MB/108ms=74.1 Mbps
传输更大量的数据有助于提高吞吐量，当数据量趋于无限大时，吞吐量将接近网络带宽
  对网络结点的转发性能进行测量时，往往更关注转发小包的吞吐量

## Slide 26: 时延/延迟
时延/延迟(latency/delay)
  数据从网络的一端传送到另一端所需花费的时间
往返时间RTT (round-trip time)
  数据从网络的一端传到另一端并返回所花费的时间
时延由四部分组成
  总时延 = 发送时延+传播时延+处理时延+排队时延

## Slide 27: 时延/延迟
发送时延
  发送数据时，数据块从结点进入到传输介质所需要的时间
    即从发送第一个比特起，到最后一个比特发送完毕所需的时间
发送时延 =
传播时延
  电磁波在信道中需要传播一定的距离而花费的时间
    在不同介质的信道中的传播速度不同：光纤2*108m/s, 电缆2.3*108m/s
    注意: 信号传输速率(即发送速率)和信号在信道上的传播速率是完全不同的概念
传播时延 =

## Slide 28: 时延/延迟
处理时延
  主机或路由器在收到分组时进行一些必要的处理所花费的时间
    比如分析分组首部、差错检验、查找路由等
排队时延
  结点缓存队列中分组排队所经历的时延
    排队时延的长短往往取决于网络中当时的通信量
四种延迟发生的地方
1 0 1 1 0 0 1
…
发送器
队列
结点 B
结点 A
数据
链路
在结点A中产生处理时延和排队时延
在发送器产生发送时延
(即传输时延)
在链路上产生传播时延

## Slide 29: 时延/延迟
容易产生的错误概念
  对于高速网络链路，我们提高的仅仅是数据的发送速率而不是比特在链路上的传播速率
  提高链路带宽可以降低数据的发送时延

## Slide 30: 带宽和时延
带宽和时延结合起来定义了一个给定链路或信道的性能特征，二者相对的重要性依赖于应用
两个例子
  例一：通过一条链路发送1B数据并接受返回的1B，链路延时和带宽有两种可能，如下图
客户端
服务器
RTT:1ms 信道带宽:1Mbps
RTT:100ms 信道带宽:100Mbps
总时延 = 发送时延+传播时延+处理时延+排队时延
发送时延 = 数据大小/带宽= 1B/1Mbps=8us 或 = 1B/100Mbps=0.08us
相比总时延可忽略不计，因此带宽是1Mbps还是100Mbps都不关键
因此，此时带宽显得不重要，时延相对更重要

## Slide 31: 带宽和时延
带宽和时延结合起来定义了一个给定链路或信道的性能特征，二者相对的重要性依赖于应用
两个例子
  例二：考虑一个数字化图书馆程序要取回一幅25MB的图像，带宽越宽，速度越快，带宽决定性能
总时延 = 发送时延+传播时延+处理时延+排队时延
假设：信道带宽为10Mbps， 则发送时延=(25*8)/10=20s，即 用20s传送图像
此时，图像是在RTT为1ms还是100ms的信道上传送相对而言并不重要，而带宽相对重要
不能笼统认为:“数据的发送速率越高(带宽越大),传送得越快”,需要看4项时延中哪一项起主要作用

## Slide 32: 时延带宽积
时延带宽积 = 时延*带宽
  又称为以比特为单位的链路长度
  如果将一对进程之间的信道看成一个中空的管道，时延相当于管道的长度，带宽相当于管道的直径，那么时延和带宽的积就是管道的容积，即它所能容纳的比特数
时延
带宽
链路
例：某链路单向时延为20ms，带宽10Mb/s，则
时延带宽积=20*10-3*10*106=2*105bit
表示：若发送端连续发送数据，则在第一个比特到达终点时，发送端已发送
了20万比特，这20万比特都正在链路上向前移动
管道中的比特数表示从发送端发出的尚未达到接收端的比特，对于一条正在传送数据的链路，只有在代表链路的管道都充满比特时，链路才得以充分利用

## Slide 33: 时延带宽积—高速网络设计
1Gbps链路
管道满载：1Gbps*100ms=12.5MB
即传输1MB只装满一个管道的1/12
  带宽以惊人速度增长，若可以达到无限，会对网络设计产生什么影响？
  一条横穿大陆的链路，带宽是1Gbps还是1Mbps，RTT都是100ms
两种链路上传输1MB的文件分别需要什么？
1Mbps链路
管道满载：1Mbps*100ms=0.1Mb
即传输1MB需要完全占用链路80次
1Mbps跨国链路
1MB
1MB数据 = 80条管道
…
1MB
1MB数据 = 1条管道的1/12
1Gbps跨国链路
1MB文件
在1Mbps链路上像一个数据流
在1Gbps链路上像一个分组
结论：时延固定时，持续增长的带宽很重要

## Slide 34: 利用率
信道利用率
  信道有百分之几的时间是被利用的(有数据通过)，完全空闲的信道的利用率是零
网络利用率
  全网络的信道利用率的加权平均值
信道利用率并非越高越好
  根据排队论的理论，当某信道的利用率增大时，该信道引起的时延也就迅速增加
    令 D0 表示网络空闲时的时延，D 表示网络当前的时延，U信道利用率，则在适当的假定条件下，可以用下面的简单公式表示 D 和 D0之间的关系：
时延 D
利用率 U
D0
时延
急剧
增大

## Slide 35: 计算机网络的非性能特征
费用
质量
标准化
可靠性
可扩展性和可升级性
易于管理和维护

## Slide 36: 休息！！！