## Slide 1: 第二章 直连网络(3)

## Slide 2: 提纲
2.1 数据通信的基本概念
2.2 网络构件
2.3 组帧
2.4 差错检测
2.5 可靠传输
2.6 媒体共享
2.7 以太网

## Slide 3: 差错检测
数据在传输过程中可能会产生比特差错
  数据传输过程中，因电磁干扰等，比特位发生反转
  传输错误的比特占传输比特总数的比率称为误码率(Bit Error Rate, BER)
差错检测的基本思想
  在数据帧中加入冗余信息来确定是否存在差错
  一个极端的例子：每份数据，传输两个相同的副本；接收时发现两者不相等，则认为传输数据有差错
  实际上：当发送n比特消息时仅用k个冗余比特，
当接收方检测到差错时，可以
  通知对方数据有差错，使其重传数据副本（重传机制）
  通过加入的冗余信息，重新构造正确的数据（纠错码）

## Slide 4: 差错检测
奇偶校验
  单向奇偶校验 /单个位奇偶校验(Row Parity /Single Bit Parity)
  二维奇偶校验 (two-dimensional parity)
校验和 (checksum)
循环冗余校验 (Cyclic Redundancy Check, CRC)

## Slide 5: 奇偶校验
单向奇偶校验 /单个位奇偶校验(Row Parity /Single Bit Parity)
  使用单个奇偶校验位 (parity bit)
  分为奇校验 (Odd Parity) 和偶校验 (Even Parity)，假设信息有d比特
    偶校验：d比特信息和1比特校验位中1的总数为偶数
    奇校验：d比特信息和1比特校验位中1的总数为奇数
0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1
d个数据比特
1
偶校验比特
  出现奇数个比特差错，可检测出；偶数个，检查不出来
    测量表明，差错往往以突发方式聚集在一起，而非独立发生
    突发差错下，该方案无法检测出差错的概率50% [Spragins 1991]

## Slide 6: 奇偶校验
行校验
列校验
二维奇偶校验 (two-dimensional parity)
  将 比特信息划分为 行 列，对每行和每列计算奇偶值，产生个奇偶校验位
 | … |  | 
 | … |  | 
… | … | … | …
 | … |  | 
 | … |  | 
 | … |  | 
 | … |  | 
… | … | … | …
 | … |  | 
 | … |  | 

## Slide 7: 奇偶校验
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
二维奇偶校验 (two-dimensional parity)
  差错检测能力 (例: 42比特，偶校验)
    1比特错
    2比特错：
0
0
1
0
0
1
0
    ：检测，并纠错

## Slide 8: 奇偶校验
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
二维奇偶校验 (two-dimensional parity)
  差错检错能力 (例: 42比特，偶校验)
    1比特错
    2比特错
    3比特、4比特…… ？？？
0
0
1
0
0
1
0
    ：检测，并纠错
    ：检测

## Slide 9: 校验和 (checksum)
非常简单的思想
  将传输的所有字加起来，相加的结果作为校验和，一起传输
  接收端执行同样计算，结果与收到的校验和比较，不同则判断出错
基本思想有许多变种，最著名的为TCP/IP协议所使用 [RFC 1071]
  发送方：把数据分为许多16位字的序列，用反码算数运算将所有16位字相加，对结果取反码，即为校验和
    二进制数反码求和：从低位到高位逐列计算，1+1要进位，最高位有进位，回卷到最低位
  接收方：将所有16比特字(包括校验和)加一起，结果为全1，认为无差错
  例：0110011001100000 0101010101010101 1000111100001100
  0110011001100000
  0101010101010101
  1011101110110101
  1000111100001100
  0100101011000010
反码
  1011010100111101

## Slide 10: 校验和 (checksum)
差错检测能力
  冗余少，仅16比特，对任意长度数据进行检测，检测能力较弱
    例如一对单比特错，1个使某个字增加1，另一个使另一个字减少1，校验和不变
  易于软件实现，用于上层端到端协议，下层由链路层提供更强检错能力
  APARNET网的经验表明，这种形式的校验已足够[Stone 1998, Stone 2000]
  0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
  0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

## Slide 11: 循环冗余校验(Cyclic Redundancy Check, CRC)
差错检测算法设计目标
  使用最少的冗余比特检测最多的错误
  CRC使用很强的数学算法实现，理论基础源于有限域

## Slide 12: 循环冗余校验(Cyclic Redundancy Check, CRC)
理解CRC基本思想
  次多项式可表示比特消息
    例：一个8比特消息 10011010 对应多项式
  为计算CRC，收发双方商定一个次幂的除数
    例：，
  对于比特消息，实际发送加上比特冗余的消息使被整除；接收方收到的消息若不能被整除，则判断出错
  计算
    乘即消息末尾加上个0，得到零扩展消息 //
    //
    //

## Slide 13: 循环冗余校验(Cyclic Redundancy Check, CRC)
例： ，，
  乘即消息末尾加上个0，得到零扩展消息
  //
    1 1 1 1 1 0 0 1
    1 1 0 1 ) 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
    1 1 0 1
    1 0 0 1
    1 1 0 1
    1 0 0 0
    1 1 0 1
    1 0 1 1
    1 1 0 1
    1 1 0 0
    1 1 0 1
    0 0 1 0
    0 0 0 0
    0 1 0 0
    0 0 0 0
    1 0 0 0
    1 1 0 1
    1 0 1
余数

## Slide 14: 循环冗余校验(Cyclic Redundancy Check, CRC)
例： ，，
  乘即消息末尾加上个0，得到零扩展消息
  //
  //
CRC计算及验证
  发送方：对于数据， 比特多项式，实际发送数据为
  接收方：校验 ？
    不是，判定出错
    是，判定无错 (不一定没错)

## Slide 15: 循环冗余校验(Cyclic Redundancy Check, CRC)
如何选择𝐶(𝑥)
  假设发送方发送的，而接收方收到
  用使得。只有能被整除，即能被整除时，错误查不出来
  任意1比特错： 的第一项和最后一项不为0即可

## Slide 16: 循环冗余校验(Cyclic Redundancy Check, CRC)
可证明
  和项系数不为0，可检测所有单比特错（不能被（1）整除）
  含有一个至少3项的因子，可检测所有双比特错（（+被（+1）整除）
  含有因子，可检测任意奇数个错（（……. 被（ ）整除）
  任何组长度小于比特的连续差错，能检测（（被（）整除）
貌似很难。道理想通，其实不难！！！

## Slide 17: 循环冗余校验(Cyclic Redundancy Check, CRC)
常见的CRC多项式𝐶(𝑥)
CRC | 𝐶(𝑥)
CRC-8 | 1
CRC-10 | 1
CRC-12 | 1
CRC-16 | 1
CRC-CCITT | 1
CRC-32 | 1
CRC | 𝐶(𝑥)
CRC-8 | 
CRC-10 | 
CRC-12 | 
CRC-16 | 
CRC-CCITT | 
CRC-32 | 

## Slide 18: 检错还是纠错
检错：发现错误，重传
纠错：发现错误，纠正，有代价
  纠错码的冗余位要比检错码长，编码效率低
下列情况下用纠错码
  差错发生的可能性高
    无线环境
  重传代价高
    卫星链路
  无法重传
    单工信道

## Slide 19: 休息！！！