## Slide 1: 第二章 直连网络(4)

## Slide 2: 提纲
2.1 数据通信的基本概念
2.2 网络构件
2.3 组帧
2.4 差错检测
2.5 可靠传输
2.6 媒体共享
2.7 以太网

## Slide 3: 可靠传输
差错检测技术只能做到无差错接受
  凡是接受的帧（即没有丢弃），我们能以非常接近于 1 的概率认为这些帧在传输过程中没有产生差错
错误帧被接收方丢弃
  有些纠错码技术可以恢复轻微的误码，但实际计算开销太大
可靠传输
  必须能以某种方式恢复被丢弃或丢失的帧
  链路层、传输层、应用层都可提供

## Slide 4: 可靠传输
可靠传输基本机制
  确认和超时的组合
确认 (ACKnowledgement, ACK)
  协议发给它的对等实体的消息，告知它已收到刚才的帧
    可以是一个控制帧，即无任何数据的头部
    也可以将一个ACK捎带在一个恰好要发向对方的数据帧中
超时 (timeout)
  发送方收到一个确认，表明帧发送成功；如果在合理的一段时间后未收到确认，那么它重发 (retransmit) 原始帧
  等待一段合理时间的这个动作称为超时 (timeout)

## Slide 5: 可靠传输
自动请求重发（Automatic Repeat Request，ARQ）
  使用确认和超时实现可靠传输的策略
两种ARQ算法
  停等 (stop-and-wait) 算法
  滑动窗口 (sliding-window) 算法

## Slide 6: 停等(stop-and-wait)算法
基本思想
  发送方传输一帧之后，在传输下一帧之前等待一个ACK；如果在某段时间之后ACK没有到达，则发送方超时，重发原始帧
时间
超时
Sender
Receiver
frame
ACK
（a）超时前收到ACK
时间
超时
Sender
Receiver
frame
（b）原帧丢失
超时
frame
ACK

## Slide 7: 停等(stop-and-wait)算法
基本思想
  发送方传输一帧之后，在传输下一帧之前等待一个ACK；如果在某段时间之后ACK没有到达，则发送方超时，重发原始帧
时间
超时
Sender
Receiver
frame
ACK
（c）ACK丢失
时间
超时
Sender
Receiver
frame
（d）过早超时
超时
frame
ACK
超时
frame
ACK
ACK
重复帧问题
  S超时重传，R认为是下一帧，再次接收

## Slide 8: 停等(stop-and-wait)算法
包含1比特序列号的停等算法
  序号值可取0或1，每帧交替使用
时间
Sender
Receiver
Frame 0
ACK 0
Frame 1
ACK 1
Frame 0
ACK 0
…

## Slide 9: 停等(stop-and-wait)算法
缺点
  只允许链路上有一个未确认的帧，这可能远远低于链路的容量
例：RTT=90ms的1.5Mbps链路
  链路的延迟与带宽的乘积为67.5Kb，约8KB
  发送方每个RTT仅能发送一帧，假设一帧为1KB，大约是链路容量的1/8
  为完全利用链路，希望发送方在等待一个ACK之前最多能够发送8帧
时延带宽积的重要性
  它表示可传输的数据总量，希望不等待第一个ACK而能够发送这么多的数据
  这里使用的原理通常被称为保持管道满载 (keeping the pipe full)

## Slide 10: 滑动窗口(sliding-window)算法
保持管道满载，提升传输速率的方法
  增加单位时间传输数据帧的数目
  上例中，希望第1的帧ACK到达时，发送方已准备发第9帧
并发传输数据
  允许多个在途传输 (未收到ACK) 的数据帧
  通过窗口大小 (window) 限制在途传输的数据帧个数
window
S
R
…
每个数据帧赋予一个序列号 (Sequence Number, SeqNum)
  匹配数据帧与对应的ACK，假设SeqNum能无限大

## Slide 11: 滑动窗口(sliding-window)算法
发送方
  维护三个状态变量
    发送窗口大小 (Send Window Size, SWS)：能够发送但未确认的帧数的上界
    最近被确认过的帧的序号 (Last Acknowledgement Received, LAR)
    最近发送的帧的序号 (Last Frame Sent, LFS)
≤SWS
LAR
LFS
  操作
    收到ACK：更新LAR (右移)，若窗口允许，发送新的帧，更新LFS
      保证
    为每帧设置定时器，若收到ACK前超时，重传该帧
    必须能缓存SWS个帧

## Slide 12: 滑动窗口(sliding-window)算法
接收方
  维护三个状态变量
    接收窗口大小 (Receive Window Size, RWS)：能够接受的无序帧数目上界
    最大的可接收帧的序号 (Largest Acceptable Frame, LAF)
    最后确认接收的帧的序号 (Last Frame Received, LFR)
≤RWS
LFR
LAF
  操作
    收到帧：，帧在接收窗口内，接收；否则，丢弃
    接受数据帧后，将收到的最大连续数据帧的SeqNum作为ACK回复
      例：收到帧2、3、4、6、7，则回复4的ACK

## Slide 13: 滑动窗口(sliding-window)算法
当数据帧丢失时
  方案一：回退N机制 (Go-Back-N)恢复丢包
    接收方只对连续收到的数据帧回复ACK
      例：收到帧2、3、4、6、7，只对帧4回复ACK
    发送方，由于接收不到新的ACK，超时后重传LAR+1与LFS之间的数据帧
      如上例中的帧5、6、7……
  方案二：选择确认机制 (Selective Acknowledgments) 恢复丢包
    接收方准确地确认每个已接受的数据帧，发送方根据这些信息更快重传
    传输效率更高，但实现更复杂

## Slide 14: 滑动窗口例子
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Sender
Receiver
LAR
LFS
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
LFR
LAF
1
2
3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ACK: 3
4
5
6

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ACK: 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
7
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ACK: 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Timeout！Go-Back N
5
6
7
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ACK: 7

## Slide 15: 滑动窗口(sliding-window)算法
窗口大小
  发送方 SWS
    可根据一段给定时间内链路上有多少待确认的帧来选择
    依据给定的延迟与带宽的乘积
  接收方 RWS
    RWS=1：接收方不缓存任何错序到达的帧
    RWS=SWS：接收方能够缓存发送方传输的任何帧（为什么？？）
    由于错序到达的帧不可能超过SWS个，RWS > SWS无意义

## Slide 16: 滑动窗口算法 -- 有限序号与窗口大小
序列号无限大的假设不成立
  序列号在大小有限的首部字段中，如3bit可用序号0~7
  序列号必须可重用，能回绕
需解决的问题
  能够区别同一序列号的不同次发送
  可用序列号的数目必须大于所允许的待确认的帧的数目
    比如：停等算法允许一次只有1个待确认的帧，用2个序列号

## Slide 17: 滑动窗口算法 -- 有限序号与窗口大小
发送窗口大小小于可用序列号数就行？
  ?
  例： ， ，可用序列号0 ~ 7
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1
…
…
Sender
Receiver
ACK: 6
正常情况

## Slide 18: 滑动窗口算法 -- 有限序号与窗口大小
发送窗口大小小于可用序列号数就行？
  ?
  例： ， ，可用序列号0 ~ 7
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1
…
…
Sender
Receiver
ACK: 6
ACK丢失

期望收到7和下一轮0 ~ 5
超时重发
误把第一轮的0 ~ 5当做下一轮0 ~ 5
原因
  接收窗口滑动之后期望的帧序号与上一轮序号重合所致

## Slide 19: 滑动窗口算法 -- 有限序号与窗口大小
时
  (为序列号使用的比特数)
  即
  发送窗口大小不能大于可用序列号数的一半

## Slide 20: 滑动窗口算法
滑动窗口是一种高效的可靠传输机制，4个功能
  可靠传输
    基于确认和超时重传机制，在不可靠链路上可靠传输
  高效传输
    通过并发提升传输性能
  按序传送
    接收方将连续的数据交给上层，缓存不连续 (乱序到达)的数据
  流量控制 (flow control)
    接收方能够控制发送方使其降低速度的反馈机制
    通信双方通过设定Window大小表达自己的发送/接收能力

## Slide 21
Any
Questions
谢谢！