## Slide 1: 第二章 直连网络(5)

## Slide 2: 提纲
2.1 数据通信的基本概念
2.2 网络构件
2.3 组帧
2.4 差错检测
2.5 可靠传输
2.6 媒体共享
2.7 以太网

## Slide 3: 媒体共享技术
静态划分信道
  信道复用技术 (Multiplexing)，为多个用户静态划分逻辑信道，相互不冲突
  频分复用、时分复用、波分复用、码分复用
动态媒体接入控制，多点接入(multiple access)
  信道不固定分配给用户，实际接入时动态接入，分布式算法
    随机接入：结点按需随机接入，需解决碰撞问题
    受控接入：结点接入服从一定控制，如令牌环网
复用
multiplexing
分用
de-multiplexing

## Slide 4: 频分复用(Frequency Division Multiplexing, FDM)
用户分配到一定的频带后，在通信过程中自始至终都占用该频带
  所有用户在同样的时间占用各自的带宽资源
频率
共享带宽
频带 1
频带 2
频带 3
频带 4
频带 5
时间
应用
  早期的有线电视网络、光纤通信网络、模拟电话系统等

## Slide 5: 时分复用(Time Division Multiplexing, TDM)
将时间划分为一段段等长的时分复用帧 (TDM 帧)
  每个用户在每个 TDM 帧中占用固定序号的时隙，占用的时隙周期性地出现 (周期为TDM 帧的长度)
TDM帧
TDM帧
频率
时间
A
A
A
A
B
B
B
B
C
C
C
C
D
D
D
D
…
TDM帧
TDM帧
TDM帧
用户在 TDM 帧中的位置不变
用户A

## Slide 6: 时分复用(Time Division Multiplexing, TDM)
TDM帧
TDM帧
频率
时间
A
A
A
A
B
B
B
B
C
C
C
C
D
D
D
D
…
TDM帧
TDM帧
TDM帧
用户在 TDM 帧中的位置不变
用户B
将时间划分为一段段等长的时分复用帧 (TDM 帧)
  每个用户在每个 TDM 帧中占用固定序号的时隙，占用的时隙周期性地出现 (周期为TDM 帧的长度)

## Slide 7: 时分复用(Time Division Multiplexing, TDM)
TDM帧
TDM帧
频率
时间
A
A
A
A
B
B
B
B
C
C
C
C
D
D
D
D
…
TDM帧
TDM帧
TDM帧
用户在 TDM 帧中的位置不变
用户C
将时间划分为一段段等长的时分复用帧 (TDM 帧)
  每个用户在每个 TDM 帧中占用固定序号的时隙，占用的时隙周期性地出现 (周期为TDM 帧的长度)

## Slide 8: 时分复用(Time Division Multiplexing, TDM)
TDM帧
TDM帧
频率
时间
A
A
A
A
B
B
B
B
C
C
C
C
D
D
D
D
…
TDM帧
TDM帧
TDM帧
用户在 TDM 帧中的位置不变
用户D
将时间划分为一段段等长的时分复用帧 (TDM 帧)
  每个用户在每个 TDM 帧中占用固定序号的时隙，占用的时隙周期性地出现 (周期为TDM 帧的长度)
  所有用户在不同的时间占用同样的频带宽度

## Slide 9: 时分复用(Time Division Multiplexing, TDM)
计算机网络中，由于数据传输具有突发性，TDM总带宽利用率不高
a
c
c
a
A
B
C
D
a
b
c
d
b
t
t
t
t
t
4 个时分复用帧
#1
④
③
②
①
a
c
b
d
#2
#3
#4
用户
b

## Slide 10: 统计时分复用(Statistic TDM, STDM)
按需动态分配时隙
  每个STDM帧中的时隙数小于用户数
  用户所占时隙非周期性出现，又称异步时分复用；TDM称同步时分复用
  每个时隙中必须有用户的地址信息
A
B
C
D
a
c
d
t
t
t
t
④
③
②
①
a
c
b
用户
b
t
3 个 STDM 帧
#1
a
b
b
c
a
c
d
#2
#3

## Slide 11: 波分复用(Wavelength Division Multiplexing, WDM)
光的频分复用
  光载波的频率很高，习惯用波长而非频率表示
0 1550 nm
1 1551 nm
2 1552 nm
3 1553 nm
4 1554 nm
5 1555 nm
6 1556 nm
7 1557 nm
8  2.5 Gb/s
20 Gb/s
复
用
器
分
用
器
120 km
1550 nm 0
1551 nm 1
1552 nm 2
1553 nm 3
1554 nm 4
1555 nm 5
1556 nm 6
1557 nm 7

## Slide 12: 码分复用(Code Division Multiplexing, CDM)
码分多址 (Code Division Multiple Access, CDMA)
  基于扩频技术
    发送端：将需传送的具有一定信号带宽的信息数据，用一个带宽远大于信号带宽的高速伪随机码进行调制，使原数据信号的带宽被扩展，再经载波调制并发送出去
    接收端使用完全相同的伪随机码，与接收的宽带信号作相关处理，把宽带信号换成原信息数据的窄带信号即解扩，以实现信息通信
  发送的信号有很强的抗干扰能力，其频谱类似于白噪声，不易被敌人发现，最初用于军事通信

## Slide 13: 码分复用(Code Division Multiplexing, CDM)

## Slide 14: 码分复用(Code Division Multiplexing, CDM)

## Slide 15: 码分复用(Code Division Multiplexing, CDM)
如何实现信道复用？
  每个站分配的码片序列必须各不相同，并且还必须相互正交(orthogonal)
  令向量和表示两个站点的码片，即任意和的归一化内积(inner product)为0
    例： 为(-1 -1 -1 +1 +1 -1 +1 +1)， 为 (-1 -1 +1 -1 +1 +1 +1 -1)
  不难得出

## Slide 16: 码分复用(Code Division Multiplexing, CDM)
如何实现信道复用？
码片:S, 发送(0,1)
码片:T, 发送(1, 1)
码片:S, 解码(0, 1)
码片:T, 解码(1, 1)
(!S + T, S + T)

## Slide 17: 码分复用(Code Division Multiplexing, CDM)
如何实现信道复用？
S 站的码片序列 S
1
1
0
t
t
t
t
t
m 个码片
t
S 站发送的信号 Sx
T 站发送的信号 Tx
总的发送信号 Sx + Tx
规一化内积
S  （ Sx + Tx ）
数据码元比特
发
送
端
S的接
收
端
（-1 -1 -1 +1 +1 -1 +1+1 ）
（-1 -1 +1 -1 +1 +1 +1 -1）
（-2 -2 0 0 +2 0 +2 0）
（+2 +2 0 0 -2 0 -2 0）
S的接收端用S的码片解码：S∙(Sx + Tx)：
(-1 -1 -1 +1 +1 -1 +1+1 )∙(-2 -2 0 0 +2 0 +2 0)
= [(-1) (-2) + (-1) (-2) + (-1) 0 + (+1) 0 + (+1)(+2) + (-1) 0 + (+1)(+2) + (+1) 0]
= (2+2+0+0+2+0+2+0)
=
= 1

## Slide 18: 休息！！！