## Slide 1: 第四章 网络互联(1)

## Slide 2: 回顾一下网络的构成
直连网络
点对点
多路访问
交换网络
引入网桥、二层交换机
  链路层扩展，实现交换功能，非广播传输
将交换网络扩展到全球范围？
可使用中继器、Hub（集线器）扩展规模及覆盖范围
  物理层扩展，扩展能力有限 ，广播传输

## Slide 3: 将交换网络扩展到全球范围？
问题一：扩展能力有限
  类扁平结构，线性扩展
  MAC地址不反应拓扑信息，FDB爆表
  大规模路由（100万--100亿个节点）、寻址难以实现
  生成树的收敛问题
问题二：存在多种类型的异构网络
  以太网、WiFi、4G/5G、点-点链路及各种交换网络
  每个都有自己的地址模式、介质访问协议及服务模型等
网络互联技术——网际协议IP (Internet Protocol)
  连接各种异构网络，任意规模扩展，大规模路由
  从互联网体系结构模型角度看，对底层网络技术进行抽象，为上层网络应用提供统一的接口

## Slide 4: 回顾一下网络的构成
直连网络
点对点
多路访问
互联网
交换网络
路由器，将同构、异构的网络和网络互连
  基于IP，在网络层形成虚拟统一网络
  网络的网络，通过嵌套，任意规模扩展

## Slide 5: 提纲
4.1 网际协议IP
4.2 划分子网和构造超网
4.3 网络控制与诊断--ICMP协议
4.4 IP路由协议
4.5 IP多播
4.6 虚拟专用网 VPN
4.7 网络地址转换 NAT

## Slide 6: 提纲
4.1 网际协议IP
  4.1.1 IP概述
  4.1.2 分类的IP地址
  4.1.3 IP地址与硬件地址映射 -- 地址解析协议ARP
  4.1.4 IP报文格式
  4.1.5 IP分片 -- 连接异构网络
  4.1.6 IP分组转发
4.2 划分子网和构造超网
4.3 网络控制与诊断--ICMP协议
4.4 IP路由协议

## Slide 7: IP设计思路
向上提供最基本的、简单的、灵活的数据报传输服务
  无连接
    网络发送分组时不需要先在源和目的结点间建立连接
    每一个分组(IP 数据报) 独立发送，不进行编号，与其前后的分组无关
  尽最大努力交付 (best-effort delivery)
    网络层不提供服务质量的承诺
    传送的分组可能出错、丢失、重复和乱序，也不保证分组传送的时限
    如果主机 (即端系统) 中的进程之间的通信需要可靠传输，由主机中的传输层负责 (包括差错处理、流量控制等)，与网络结点(路由器)无关
优点
  中间转发设备功能简单，成本低
  协议设计简单，适应性强，扩展性强
4.1.1 IP概述

## Slide 8: IP设计思路
4.1.1 IP概述
IP数据报服务
H1 发送给 H2 的分组可能沿着不同路径传送
应用层
传输层
网络层
数据链路层
物理层
H2
H1
IP 数据报
丢失
应用层
传输层
网络层
数据链路层
物理层

## Slide 9: IP设计思路
4.1.1 IP概述
虚电路(Virtual Circuit)
  可能的网络层技术，曾与IP竞争
  面向连接的通信方式，源于电信网络的电路交换思想
  建立虚电路(Virtual Circuit)，以保证双方通信所需的一切网络资源
  网络保障可靠传输
H1 发送给 H2 的所有分组都沿着同一条虚电路传送
应用层
传输层
网络层
数据链路层
物理层
应用层
传输层
网络层
数据链路层
物理层
虚电路
H1
H2

## Slide 10: 互联网络
互联网络 (internetwork or internet)
  提供各种主机--主机分组传输服务的，互连的网络的集合
Internet--因特网，互联网
  专用名词，互联网络实例
网络
  前边讨论过的直连网络或交换网络
  如以太网、WiFi、4G/5G网络等
子网
  所讨论网络中的一部分网络
4.1.1 IP概述

## Slide 11: 互联网络
4.1.1 IP概述
互联结点

## Slide 12: 互联结点
路由器/网关 (Router/Gateway)
IP的关键：建立可扩展的异构互连机制
  在所有结点(主机和路由器)上运行
  如：H1与H8的逻辑连接
4.1.1 IP概述
IP
ETH
FDDI
TCP
IP
ETH
IP
FDDI
PPP
IP
PPP
ETH
TCP
IP
ETH
H1
H8
R1
R2
R3

## Slide 13: 网络层功能
通过逐跳的分组转发实现源、目的结点间的数据传输，基于两种重要的网络层功能实现
  转发（动作、局部）
    分组到达路由器的一条输入链路时，路由器必须将该分组移动到适当的输出链路
    如：来自主机H1到达路由器R1的分组，必须向能到达H8的路径上的下一台路由器，即R2转发
  路由选择（决策、全局）
    分组从源结点(发送方)流向接收方(目的结点)时，网络层必须决定这些分组所采用的路由或路径，计算这些路径的算法称为路由选择算法(routing algorithm)
4.1.1 IP概述
IP
ETH
FDDI
TCP
IP
ETH
IP
FDDI
PPP
IP
PPP
ETH
TCP
IP
ETH
H1
H8
R1
R2
R3

## Slide 14: 分组在互联网中的传送
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机
H1
主机 H2
R1
R4
R5
R2
R3
R1
R2
R3
H1
R5
H2
R4
间接交付
间接交付
间接交付
间接交付
间接交付
直接交付
3
2 2
1 1
3
2 2
1 1
3
2 2
1 1
3
2 2
1 1
3
2 2
1 1
4.1.1 IP概述

## Slide 15: 分组在互联网中的传送
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机
H1
主机 H2
R1
R4
R5
R2
R3
R1
R2
R3
H1
R5
H2
R4
间接交付
间接交付
间接交付
间接交付
间接交付
直接交付
3
2 2
1 1
3
2 2
1 1
3
2 2
1 1
3
2 2
1 1
3
2 2
1 1
4.1.1 IP概述
网络层
网络层
网络层
网络层
网络层
网络层
网络层
IP 数据报
H1
R1
R2
R3
R4
R5
H2
从网络层看 IP 数据报的传送

## Slide 16: IP及相关协议
网际协议 IP
  TCP/IP 体系中两个最主要的协议之一
  编址规则、数据包格式、分组处理规则
与之配套使用的协议
  路由选择协议
    路径选择
  地址解析协议 ARP (Address Resolution Protocol)
    实现IP地址与硬件地址的映射
  网际控制报文协议 ICMP (Internet Control Message Protocol)
    网络控制与诊断
  网际组管理协议 IGMP (Internet Group Management Protocol)
    IP多播
4.1.1 IP概述

## Slide 17: IP及相关协议
4.1.1 IP概述
应用层协议
(HTTP, FTP, SMTP ……)
TCP，UDP
IP
ICMP
IGMP
ARP
各种网络接口
物理硬件
应用层
传输层
网络层
子网层
路由选择协议
RIP、OSPF、BGP

## Slide 18: 休息！！！