## Slide 1: 第四章 网络互联(3)

## Slide 2: 分组在互联网中的传送
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机
H1
主机 H2
R1
R4
R5
R2
R3
R1
R2
R3
H1
R5
H2
R4
间接交付
间接交付
间接交付
间接交付
间接交付
直接交付
3
2 2
1 1
3
2 2
1 1
3
2 2
1 1
3
2 2
1 1
3
2 2
1 1

## Slide 3: 分组在互联网中的传送
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机
H1
主机 H2
R1
R4
R5
R2
R3
R1
R2
R3
H1
R5
H2
R4
间接交付
间接交付
间接交付
间接交付
间接交付
直接交付
3
2 2
1 1
3
2 2
1 1
3
2 2
1 1
3
2 2
1 1
3
2 2
1 1
网络层
网络层
网络层
网络层
网络层
网络层
网络层
IP 数据包
H1
R1
R2
R3
R4
R5
H2
从网络层看 IP 数据包的传送

## Slide 4: 提纲
4.1 网际协议IP
  4.1.1 IP概述
  4.1.2 分类的IP地址
  4.1.3 IP分组转发
  4.1.4 IP地址与硬件地址映射 -- 地址解析协议ARP
  4.1.5 IP报文格式
  4.1.6 IP分片 -- 连接异构网络
4.2 划分子网和构造超网
4.3 网络控制与诊断--ICMP协议
4.4 IP路由协议

## Slide 5: IP分组转发
路由器将转发信息存储在转发表中
  Forwarding Information Base, FIB
  FIB表中存储的是网络号与下一跳地址的映射关系
    若按目的主机号来制作路由表，则所得出的路由表就会过于庞大
    比如：4个 B 类网络通过3个路由器连接在一起，尽管每个网络上可能有上万个主机，按主机所在的网络地址来制作路由表，每个路由器中的路由表只需包含 4 个条目
4.1.3 IP分组转发

## Slide 6: IP分组转发
路由器将转发信息存储在转发表中
  Forwarding Information Base, FIB
  FIB表中存储的是网络号与下一跳地址的映射关系
4.1.3 IP分组转发
R2 FIB
Net 1
128.1.0.0
Net 4
128.4.0.0/16
Net 3
128.3.0.0
Net 2
128.2.0.0
128.1.0.4
128.4.0.4
128.3.0.2
128.2.0.9
128.2.0.7
128.3.0.1
R2
R3
R1
0
1
Dest Network | Next Hop
128.2.0.0 | Interface 0
128.3.0.0 | Interface 1
128.1.0.0 | 128.2.0.7
128.4.0.0 | 128.3.0.1

## Slide 7: IP分组转发
查找路由表，根据目的网络地址确定下一跳路由器
  IP 数据包最终可以到达目的主机所在的目的网络 (可能通过多次间接交付)
  分组到达目的网络后，最后一个路由器才试图根据目的主机号host-id，将数据包向目的主机进行直接交付
4.1.3 IP分组转发

## Slide 8: IP分组转发
特定主机路由
  这种路由是为特定的目的主机指明一个路由
  采用特定主机路由可使网络管理人员能更方便地控制网络和测试网络，同时也可在需要考虑某种安全问题时采用这种特定主机路由
默认路由(default route)
  当某地址在路由表中找不到匹配的地址时，采用此出口
  对仅有一个网卡的主机，其缺省路由就是与网卡相连的那个路由器
  默认路由可减少路由表所占用的空间和搜索路由表所用的时间，在一个网络只有很少的对外连接时是很有用的
  如果一个主机连接在一个小网络上，而这个网络只用一个路由器和互联网连接，在这种情况下使用默认路由是非常合适
4.1.3 IP分组转发

## Slide 9: 默认路由举例
4.1.3 IP分组转发
N1
R1
互联网
目的网络 下一跳
N1 直接
N2 R2
默认 R1
FIB
N2
R2
只要目的网络不是 N1 和 N2，一律选择默认路由
  把数据报先间接交付路由器 R1，让 R1 再转发给下一个路由器

## Slide 10: 分组转发规则
(1) 从数据包的首部提取目的主机的 IP 地址 D, 得到目的网络地址为 N
(2) 若N是与此路由器直接相连的某个网络地址 (N与自己某接口的网络地址相同)，则把数据包直接交付目的主机 D；否则是间接交付，执行(3)
(3) 若FIB表中有目的地址为 D 的特定主机路由，则把数据包传送给路由表中所指明的下一跳路由器；否则，执行(4)
(4) 若FIB表中有到达网络 N 的路由，则把数据包传送给路由表指明的下一跳路由器；否则，执行(5)
(5) 若FIB表中有一个默认路由，则把数据包送给路由表中所指明的默认路由器；否则，执行(6)
(6) 报告转发分组出错（ICMP，目的不可达）
4.1.3 IP分组转发

## Slide 11
HA1
HA4
HA3
HA2
HA5
HA6
IP6
R1
IP4
IP3
IP5
R2
IP1
IP2
IP 层上的互联网
HA1
HA4
HA3
HA2
HA5
主机 H1
主机 H2
路由器 R1
路由器 R2
HA6
IP1
IP2
局域网
局域网
局域网
IP数据报
IP1 → IP2
MAC帧1
HA1 -> HA2
MAC帧2
HA3 -> HA4
MAC帧3
HA5 -> HA6
1）根据IP2的网络号查找路由表，找到下一跳路由器R2的IP地址IP5
2）找到IP5对应的硬件地址HA4 ，组帧
1）主机H1网络层发现目的结点IP2跟自己不在同一网络，根据配置找到下一跳结点（缺省网关）地址IP3
2）将IP数据报交付给网络适配器时，告知本次传输的目的结点IP地址是IP3
3）找到IP3对应的硬件地址HA2 ，组帧：源地址HA1，目的地址HA2
1）发现目的地址IP2与自己在同一网络中，将数据包交付给对应的接口(网络适配器)，告知本次传输的目的地址是IP2
2）找到IP2对应的硬件地址HA6，组帧，直接交付
结点怎么知道应该在MAC帧首部填入什么硬件地址？
IP地址与硬件地址的映射

## Slide 12: 提纲
4.1 网际协议IP
  4.1.1 IP概述
  4.1.2 分类的IP地址
  4.1.3 IP分组转发
  4.1.4 IP地址与硬件地址映射 -- 地址解析协议ARP
  4.1.5 IP报文格式
  4.1.6 IP分片 -- 连接异构网络
4.2 划分子网和构造超网
4.3 网络控制与诊断--ICMP协议
4.4 IP路由协议

## Slide 13: 地址解析协议 (Address Resolution Protocol, ARP)
4.1.4 地址解析协议ARP
问题
  主机或路由器的物理接口硬件在转发数据时，只能理解特定网络的编址方案（硬件地址，如 MAC地址 ）
地址解析：IP地址硬件地址
  IP数据报在逐跳转发过程中，每一个结点需要根据本次传输的目的结点IP找到对应的目的结点的硬件地址(仅仅是本跳传输的直接接收结点)
  随后，网络适配器把IP数据包封装在目的地址为该硬件地址的帧中，发往本次传输的目的结点（可能是最终目的地，也可能是到达最终目的地的中间路由器 ）

## Slide 14: IP地址解析为硬件地址的可能方法
4.1.4 地址解析协议ARP
直接对应：将结点的硬件地址编码到IP地址的主机部分（直接从IP地址中抽取出硬件地址？？？）
  例如：硬件地址为00100001 01010001，对应IP地址为 128.96.33.81
  限制：硬件地址长度有限制，C类网络中不超过8比特
  然而，以太网的硬件地址48 比特
每个结点保留一张对照表：IP地址硬件地址
  地址解析协议 (Address Resolution Protocol, ARP)

## Slide 15: 地址解析协议 (Address Resolution Protocol, ARP)
4.1.4 地址解析协议ARP
网络层
ARP
IP地址
硬件地址
IP
IGMP
ICMP
ARP
路由选择协议
RIP、OSPF、BGP

## Slide 16: 地址解析协议 (Address Resolution Protocol, ARP)
4.1.4 地址解析协议ARP
ARP：根据目标主机的IP地址，查询其硬件地址
每个三层结点中都有一个ARP高速缓存 (ARP Cache)
  存储结点所在局域网内各结点的 IP 地址到其硬件地址的映射表
结点A向局域网内另一结点B发送IP报文
  在其 ARP Cache 中查看有无B 的 IP 地址，有则查出其对应的硬件地址，将此硬件地址写入 MAC 帧，通过局域网将该 MAC 帧发往此硬件地址
  否则，A向局域网内广播ARP请求，询问B的IP地址对应的硬件地址
    B收到该请求后，单播回复自己的硬件地址
    A和B都会将对方地址的映射关系写入ARP Cache

## Slide 17: 地址解析协议 (Address Resolution Protocol, ARP)
4.1.4 地址解析协议ARP
A
Y
X
B
Z
209.0.0.5
209.0.0.6
00-00-C0-15-AD-18
结点A广播发送ARP请求分组
ARP请求
ARP请求
我是 209.0.0.5，硬件地址是 00-00-C0-15-AD-18
我想知道主机 209.0.0.6 的硬件地址
1）添加或者更新ARP cache条目： 209.0.0.5  00-00-C0-15-AD-18
2）单播回复ARP应答分组： 209.0.0.6  08-00-2B-00-EE-0A
若ARP cache中有该条目，则更新内容: 209.0.0.5  00-00-C0-15-AD-18，或生命期
若无，则忽略该ARP请求消息
若ARP cache中有该条目，则更新内容: 209.0.0.5  00-00-C0-15-AD-18，或生命期
若无，则忽略该ARP请求消息

## Slide 18: 地址解析协议 (Address Resolution Protocol, ARP)
4.1.4 地址解析协议ARP
A
Y
X
B
Z
209.0.0.5
209.0.0.6
00-00-C0-15-AD-18
结点B单播回复ARP应答分组
ARP应答
08-00-2B-00-EE-0A
我是 209.0.0.6，硬件地址是 08-00-2B-00-EE-0A
添加ARP cache条目： 209.0.0.6  08-00-2B-00-EE-0A

## Slide 19: 应当注意的问题
4.1.4 地址解析协议ARP
ARP 实现同一局域网内结点IP 地址和硬件地址的映射
  若目的结点和源结点不在同一局域网内
    通过 ARP 找到本局域网内某路由器的硬件地址，把分组发送给该路由器，该路由器把分组转发给下一个网络
IP地址到硬件地址的解析自动进行
  主机用户感知不到地址解析过程
APR缓存中的条目有生命期
  超时会被删除，一般每15分钟一次
ARP 分组不是IP 协议的一部分，不包括IP头
  ARP分组直接放在以太网帧的数据部分
  以太网中将ARP请求和响应分组定义为0x0806 以太类型
IPv6中同样功能放在IP协议中

## Slide 20: ARP分组格式
4.1.4 地址解析协议ARP
硬件类型 HardwareType（2字节） | 
协议类型 ProtocolType（2字节） | 
硬件地址长度HLen（1字节）=48 | 协议地址长度PLen（1字节）=32
操作 Operation（2字节） | 
源端物理地址（6字节） Source Hardware Address | 
源端协议地址（4字节） Source Protocol (IP) Address | 
目的物理地址（6字节） Destination Hardware Address | 
目的协议地址（4字节） Destination Protocol (IP) Address | 
0 8 15
定义物理网络类型，如以太网 = 1
说明高层协议，如IP
说明是ARP请求还是应答
请求者填充
请求者填充
请求者填充
ARP请求中=0

## Slide 21: 休息！！！