## Slide 1: 第四章 网络互联(4)

## Slide 2: 提纲
4.1 网际协议IP
  4.1.1 IP概述
  4.1.2 分类的IP地址
  4.1.3 IP分组转发
  4.1.4 IP地址与硬件地址映射 -- 地址解析协议ARP
  4.1.5 IP报文格式
  4.1.6 IP分片 -- 连接异构网络
4.2 划分子网和构造超网
4.3 网络控制与诊断--ICMP协议
4.4 IP路由协议

## Slide 3: IP报文格式
一个 IP 数据包由首部(header)和数据(data)两部分组成
  header的前面部分固定长度，20 字节；后面是可选字段，长度可变
  分组格式几乎都设计成32 bits对齐，以简化软件对它们的处理
4.1.5 IP报文格式
Vers | HLen | TOS | Length | 
Identification |  |  | Flag | Offset
TTL |  | Protocol | Checksum | 
Source Address |  |  |  | 
Destination Address |  |  |  | 
Options (if any) |  |  |  | 
Data |  |  |  | 
固
定
部
分
可变
部分
0 4 8 16 19 31
位
首
部

## Slide 4: IP报文头部字段说明
Version：版本，4bits，目前的 IP 协议版本号为 4 (即 IPv4)
4.1.5 IP报文格式
Vers | HLen | TOS | Length | 
Identification |  |  | Flag | Offset
TTL |  | Protocol | Checksum | 
Source Address |  |  |  | 
Destination Address |  |  |  | 
Options (if any) |  |  |  | 
Data |  |  |  | 
固
定
部
分
可变
部分
0 4 8 16 19 31
位
首
部
HLen：首部长度，4bits，可表示的最大数值是 15 个单位(1个单位为 4 字节)，即首部最长60字节；最小5，即20字节(仅包含首部的固定部分)

## Slide 5: IP报文头部字段说明
TOS：区分服务，8 位，用来获得更好的服务
  在旧标准中叫做服务类型，但实际上一直未被使用过，1998 年这个字段改名为区分服务
  只有在使用区分服务（DiffServ）时，这个字段才起作用，一般情况下不使用
4.1.5 IP报文格式
Vers | HLen | TOS | Length | 
Identification |  |  | Flag | Offset
TTL |  | Protocol | Checksum | 
Source Address |  |  |  | 
Destination Address |  |  |  | 
Options (if any) |  |  |  | 
Data |  |  |  | 
固
定
部
分
可变
部分
0 4 8 16 19 31
位
首
部

## Slide 6: IP报文头部字段说明
Length：总长度，16 位，指首部和数据之和的长度，单位为字节
  数据包的最大长度为 65535 字节
  总长度必须不超过最大传送单元 MTU
4.1.5 IP报文格式
Vers | HLen | TOS | Length | 
Identification |  |  | Flag | Offset
TTL |  | Protocol | Checksum | 
Source Address |  |  |  | 
Destination Address |  |  |  | 
Options (if any) |  |  |  | 
Data |  |  |  | 
固
定
部
分
可变
部分
0 4 8 16 19 31
位
首
部

## Slide 7: IP报文头部字段说明
Identification标识、Flag标志、Offset片偏移：三个字段共32 位，用于IP数据包分片
4.1.5 IP报文格式
Vers | HLen | TOS | Length | 
Identification |  |  | Flag | Offset
TTL |  | Protocol | Checksum | 
Source Address |  |  |  | 
Destination Address |  |  |  | 
Options (if any) |  |  |  | 
Data |  |  |  | 
固
定
部
分
可变
部分
0 4 8 16 19 31
位
首
部

## Slide 8: IP报文头部字段说明
4.1.5 IP报文格式
Vers | HLen | TOS | Length | 
Identification |  |  | Flag | Offset
TTL |  | Protocol | Checksum | 
Source Address |  |  |  | 
Destination Address |  |  |  | 
Options (if any) |  |  |  | 
Data |  |  |  | 
固
定
部
分
可变
部分
0 4 8 16 19 31
位
首
部
TTL：生存时间(Time To Live)，8 位，数据报在网络中可通过的路由器跳数
  引入原因：数据分组单独寻径，从源到目的的延迟是随机变化的，可能路由器出错导致分组在网上无休止传输
  理论最大值255，实际值一般不超过64；发送结点设置该值，分组每经过一个路由器时，将其值减1，TTL=0 时丢弃该包

## Slide 9: IP报文头部字段说明
4.1.5 IP报文格式
Vers | HLen | TOS | Length | 
Identification |  |  | Flag | Offset
TTL |  | Protocol | Checksum | 
Source Address |  |  |  | 
Destination Address |  |  |  | 
Options (if any) |  |  |  | 
Data |  |  |  | 
固
定
部
分
可变
部分
0 4 8 16 19 31
位
首
部
Protocol：协议，8 位，指出此数据报携带的数据是上层哪一个协议发来的
ICMP | IGMP | IP | TCP | EGP | IGP | UDP | IPv6 | OSPF
1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 17 | 41 | 89

## Slide 10: IP报文头部字段说明
4.1.5 IP报文格式
数据部分
传输层
网络层
TCP
UDP
ICMP
IGMP
OSPF
IP 数据报
头部
协议字段指出应将数据
部分交给哪一个进程

## Slide 11: IP报文头部字段说明
4.1.5 IP报文格式
Vers | HLen | TOS | Length | 
Identification |  |  | Flag | Offset
TTL |  | Protocol | Checksum | 
Source Address |  |  |  | 
Destination Address |  |  |  | 
Options (if any) |  |  |  | 
Data |  |  |  | 
固
定
部
分
可变
部分
0 4 8 16 19 31
位
首
部
Checksum：首部校验和，16 位
  只检验数据包的首部不检验数据部分

## Slide 12: IP报文头部字段说明
4.1.5 IP报文格式
发送端
接收端
16 位
字 1
16 位
字 2
置为全 0
检验和
16 位
字 n
16 位
反码算术
运算求和
…
…
取反码
数
据
报
首
部
IP 数据报
16 位
检验和
16 位
字 1
16 位
字 2
16 位
检验和
16 位
字 n
16 位
反码算术
运算求和
16 位
结果
…
…
取反码
数据部分
若结果为 0, 则保留；
否则，丢弃该数据报
数据部分
不参与检验和的计算

## Slide 13: IP报文头部字段说明
4.1.5 IP报文格式
Vers | HLen | TOS | Length | 
Identification |  |  | Flag | Offset
TTL |  | Protocol | Checksum | 
Source Address |  |  |  | 
Destination Address |  |  |  | 
Options (if any) |  |  |  | 
Data |  |  |  | 
固
定
部
分
可变
部分
0 4 8 16 19 31
位
首
部
源、目的地址：各32位，传输中始终保持不变

## Slide 14: IP报文头部字段说明
4.1.5 IP报文格式
Vers | HLen | TOS | Length | 
Identification |  |  | Flag | Offset
TTL |  | Protocol | Checksum | 
Source Address |  |  |  | 
Destination Address |  |  |  | 
Options (if any) |  |  |  | 
Data |  |  |  | 
固
定
部
分
可变
部分
0 4 8 16 19 31
位
首
部
Options：可变长，从 1 个字节到 40 个字节不等
  每种选项的第一字节为标识符，标识该选项的类型；若该选项的值是变长的，则还有一个字节表示长度，之后是该选项的值
  主要用于测试和控制，为了增加 IP 数据包的功能，但同时也使得 IP 数据包的首部长度可变，增加了每一个路由器处理数据包的开销

## Slide 15: 提纲
4.1 网际协议IP
  4.1.1 IP概述
  4.1.2 分类的IP地址
  4.1.3 IP分组转发
  4.1.4 IP地址与硬件地址映射 -- 地址解析协议ARP
  4.1.5 IP报文格式
  4.1.6 IP分片 -- 连接异构网络
4.2 划分子网和构造超网
4.3 网络控制与诊断--ICMP协议
4.4 IP路由协议

## Slide 16: IP分片 (Fragmentation)
不同 (异构) 网络拥有各自不同的最大传输单元长度
  Maximum Transmission Unit, MTU
4.1.6 IP分片
协议 | MTU（字节）
超级通道（Hyperchannel） | 65536
令牌环（16Mbps） | 17194
令牌环（4Mbps） | 4464
FDDI | 4352
以太网 | 1500
X.25 | 576
PPP | 532
思考：
  链路层报头计算在MTU中吗？
  IP报头计算在MTU中吗？

## Slide 17: IP分片 (Fragmentation)
不同 (异构) 网络拥有各自不同的最大传输单元长度
  Maximum Transmission Unit, MTU
  发送方不知道每个中间网络的MTU值
4.1.6 IP分片
MTU = 65535B
MTU = 532B
MTU = 1500B
可能的方案：确保所有IP数据报足够小？
  包越小，头部开销比例越大，网络资源浪费越大
  可能出现的新技术，MTU难以预期
解决方案：IP分片与重组

## Slide 18: IP分片 (Fragmentation)
分片
  当分组经历网络的MTU比分组长度小，路由器把该分组分成小的数据块（称为分片，fragment）后放进物理帧
  每片的长度必须为8的倍数，最后一个可任意小
  每个分段都含一个IP数据报头
    除报头中的长度(Length) 、标志(Flag) 、片偏移(Offset)、校验和(Checksum)字段，其它字段与原始IP 数据报头相同
4.1.6 IP分片
Vers | HLen | TOS | Length | 
Identification |  |  | Flag | Offset
TTL |  | Protocol | Checksum | 
Source Address |  |  |  | 
Destination Address |  |  |  | 
重组
  分片的反过程，所有分片数据包到达目的主机后，目的主机负责还原原始IP报文

## Slide 19: IP头部有关分片的三个字段
标识 (Identification)
  一个计数器，用来产生IP数据报的标识号
  IP协议每发送一个数据报则该项加1，作为下一数据报的标识符
  形成的数据报分片具有与原始数据报相同的源、目的地址和标识号
  16 位，保证重复使用一个分组标识符时，具有该标识符的上一分组的所有分段已从网上消失
标志 (Flag)
  3 位，目前仅低2bit有用
  MF (More Fragment)：置1 表示后面“还有分片”；置0 表示最后一个分片(没有分片也置0）
  DF (Don‘t Fragment)：置0才允许分片
片偏移(Offset)
  13 位，指明分片在分组中的位置，采用8字节为偏移单位，分片必须是8字节的倍数，为什么？
4.1.6 IP分片
未用
DF
MF

## Slide 20
Vers | HLen | TOS | Length | 
Identification |  |  | Flag | Offset
TTL |  | Protocol | Checksum | 
Source Address |  |  |  | 
Destination Address |  |  |  | 
Options (if any) |  |  |  | 
Data |  |  |  | 
固
定
部
分
可变
部分
0 4 8 16 19 31
位
首
部

## Slide 21: IP分片举例
4.1.6 IP分片
Length = 1420
DF=0， MF = 1
Offset = 0/8 = 0
3799
需分片的
数据报
数据报片 1
头部1
1400
2799
头部2
2800
3799
头部3
1399
字节 0
数据报片 2
数据报片 3
1400
2800
头部
数据部分共 3800 字节
字节 0
Length = 1420
DF=0， MF = 1
Offset = 1400/8 = 175
Length = 1020
DF=0， MF = 0
Offset = 2800/8 = 350
Length = 3820
DF=0，MF = 0
Offset = 0

## Slide 22
不同 (异构) 网络拥有各自不同的最大传输单元长度
  Maximum Transmission Unit, MTU
协议 | MTU（字节）
超级通道（Hyperchannel） | 65536
令牌环（16Mbps） | 17194
令牌环（4Mbps） | 4464
FDDI | 4352
以太网 | 1500
X.25 | 576
PPP | 532
思考：
  链路层报头计算在MTU中吗？
  IP报头计算在MTU中吗？

## Slide 23: IP分片的缺点
不能充分利用网络资源
  网络转发代价与包数目相关，与大小无关
端到端性能很差
  当一个分片丢失时，接收端会丢弃同一报文的其他分片
可被利用来生成DoS攻击
  攻击者向目标主机发送小片的流，没有一个片的Offset是0，重组数据时崩溃
解决方案
  一般避免分段，使用路径MTU发现机制，IPv6废止了分片
    在数据传输过程中探测沿途网络的最小MTU，然后发方发送足够小的分组，使其能够在沿途不必分段
4.1.6 IP分片

## Slide 24
Any
Questions
谢谢！