## Slide 1: 第四章 网络互联(7)

## Slide 2: 提纲
4.1 网际协议IP
4.2 划分子网和构造超网
4.3 网络控制与诊断--ICMP协议
4.4 IP路由协议
4.5 IP多播
4.6 虚拟专用网 VPN
4.7 网络地址转换 NAT

## Slide 3: 网际控制报文协议ICMP
网际控制报文协议 [RFC 792]
  ICMP，Internet Control Message Protocol
  用于网络诊断和控制：主机或路由器用于报告差错、异常情况
  IP层协议，但封装在IP数据报中
4.3 网际控制报文协议ICMP
应用层协议
(HTTP, FTP, SMTP ……)
TCP，UDP
IP
ICMP
IGMP
ARP
各种网络接口
物理硬件
应用层
传输层
网络层
子网层
路由选择协议
RIP、OSPF、BGP

## Slide 4: 网际控制报文协议ICMP
网际控制报文协议 [RFC 792]
  ICMP，Internet Control Message Protocol
  用于网络诊断和控制：主机或路由器用于报告差错、异常情况
  IP层协议，但封装在IP数据报中
4.3 网际控制报文协议ICMP
ICMP 报文
首 部
数 据 部 分
IP数据报
类型
校验和
代码
这4字节取决于ICMP报文类型
数据部分（长度取决于报文类型）
位0 8 16 31

## Slide 5: 网际控制报文协议ICMP
ICMP报文种类
  ICMP差错报告报文
    当IP分组在传输中发生错误时，ICMP发送差错报告报文通知源主机
  ICMP询问报文
    当管理员需要对某些网络问题进行判断时，可使用ICMP提供的查询报文
    查询报文总是成对出现
4.3 网际控制报文协议ICMP
ICMP报文种类 | 类型值 | ICMP报文类型
差错报告报文 | 3 | 终点不可达
 | 4 | 源点抑制
 | 11 | 超时
 | 12 | 参数问题
 | 5 | 改变路由(redirect)
询问报文 | 8、0 | 回送(echo)请求、应答
 | 13、14 | 时间戳(timestamp)请求、应答
路由器或主机不能交付数据报时，向源结点发送
路由器或主机因拥塞丢弃数据报，向源结点发送，控制结点发送速率

## Slide 6: 网际控制报文协议ICMP
ICMP报文种类
  ICMP差错报告报文
    当IP分组在传输中发生错误时，ICMP发送差错报告报文通知源主机
  ICMP询问报文
    当管理员需要对某些网络问题进行判断时，可使用ICMP提供的查询报文
    查询报文总是成对出现
4.3 网际控制报文协议ICMP
ICMP报文种类 | 类型值 | ICMP报文类型
差错报告报文 | 3 | 终点不可达
 | 4 | 源点抑制
 | 11 | 超时
 | 12 | 参数问题
 | 5 | 改变路由(redirect)
询问报文 | 8、0 | 回送(echo)请求、应答
 | 13、14 | 时间戳(timestamp)请求、应答
路由器收到TTL为0的数据报时，丢弃，并向源结点发送超时报文
终点在预计时间内未收到某数据报的所有分片，丢弃已收到分片，发送该报文

## Slide 7: 网际控制报文协议ICMP
ICMP报文种类
  ICMP差错报告报文
    当IP分组在传输中发生错误时，ICMP发送差错报告报文通知源主机
  ICMP询问报文
    当管理员需要对某些网络问题进行判断时，可使用ICMP提供的查询报文
    查询报文总是成对出现
4.3 网际控制报文协议ICMP
ICMP报文种类 | 类型值 | ICMP报文类型
差错报告报文 | 3 | 终点不可达
 | 4 | 源点抑制
 | 11 | 超时
 | 12 | 参数问题
 | 5 | 改变路由(redirect)
询问报文 | 8、0 | 回送(echo)请求、应答
 | 13、14 | 时间戳(timestamp)请求、应答
路由器或主机收到首部参数不正确的数据报，丢弃，并向源结点发送该报文。例如版本号、校验和等

## Slide 8: 网际控制报文协议ICMP
ICMP报文种类
  ICMP差错报告报文
    当IP分组在传输中发生错误时，ICMP发送差错报告报文通知源主机
  ICMP询问报文
    当管理员需要对某些网络问题进行判断时，可使用ICMP提供的查询报文
    查询报文总是成对出现
4.3 网际控制报文协议ICMP
ICMP报文种类 | 类型值 | ICMP报文类型
差错报告报文 | 3 | 终点不可达
 | 4 | 源点抑制
 | 11 | 超时
 | 12 | 参数问题
 | 5 | 改变路由(redirect)
询问报文 | 8、0 | 回送(echo)请求、应答
 | 13、14 | 时间戳(timestamp)请求、应答
路由器通知主机下次将数据包发给另外的路由器

## Slide 9: 网际控制报文协议ICMP
ICMP报文种类
  ICMP差错报告报文
    当IP分组在传输中发生错误时，ICMP发送差错报告报文通知源主机
  ICMP询问报文
    当管理员需要对某些网络问题进行判断时，可使用ICMP提供的查询报文
    查询报文总是成对出现
4.3 网际控制报文协议ICMP
ICMP报文种类 | 类型值 | ICMP报文类型
差错报告报文 | 3 | 终点不可达
 | 4 | 源点抑制
 | 11 | 超时
 | 12 | 参数问题
 | 5 | 改变路由(redirect)
询问报文 | 8、0 | 回送(echo)请求、应答
 | 13、14 | 时间戳(timestamp)请求、应答
路由器或主机向特定的目的主机发出询问，测试目的站点的可达性和状态
  收到请求的主机必须回复应答报文

## Slide 10: 网际控制报文协议ICMP
ICMP报文种类
  ICMP差错报告报文
    当IP分组在传输中发生错误时，ICMP发送差错报告报文通知源主机
  ICMP询问报文
    当管理员需要对某些网络问题进行判断时，可使用ICMP提供的查询报文
    查询报文总是成对出现
4.3 网际控制报文协议ICMP
ICMP报文种类 | 类型值 | ICMP报文类型
差错报告报文 | 3 | 终点不可达
 | 4 | 源点抑制
 | 11 | 超时
 | 12 | 参数问题
 | 5 | 改变路由(redirect)
询问报文 | 8、0 | 回送(echo)请求、应答
 | 13、14 | 时间戳(timestamp)请求、应答
请求某路由器或主机当前的日期和时间
  应答报文中有一32位字段，写入的整数代表从1990/1/1起到当前时刻共几秒

## Slide 11: ICMP应用举例1
PING (Packet InterNet Groper)
  测试主机之间的连通性
  使用ICMP回送请求和应答报文
4.3 网际控制报文协议ICMP

## Slide 12: ICMP应用举例2
Tracerout/tracert
  跟踪分组从源点到终点的路径
  原理
    第一个分组TTL设为1，第1个路由器收到，将TTL减1后丢弃，回复ICMP超时报文
    第二个分组TTL设为2，第2个路由器收到，将TTL减1后丢弃，回复ICMP超时报文
    以此类推，得到想要的路由信息：经过的路由器IP地址及往返时间
    注：路由路径在分钟级别会保持稳定，这些数据报文会沿同一路径传输
4.3 网际控制报文协议ICMP

## Slide 13: ICMP应用举例3
路径MTU发现
  注：路由路径在分钟级别会保持稳定，这些数据报文会沿同一路径传输
  原理：源主机向目的主机连续发送多个长度不同的数据报文
    发送“大号”数据包，将Flag设置为“do not fragment”
    如果超过MTU，路由器返回“Destination unreachable: Fragmentation needed”
4.3 网际控制报文协议ICMP
MTU = 65535B
MTU = 1500B
MTU = 1000B
IP Packet
Leng = 65535, Do not frag
ICMP
Flag needed:
MTU = 1500B
IP Packet
Leng = 1000, Do not frag

## Slide 14: 提纲
4.1 网际协议IP
4.2 划分子网和构造超网
4.3 网络控制与诊断--ICMP协议
4.4 IP路由协议
4.5 IP多播
4.6 虚拟专用网 VPN
4.7 网络地址转换 NAT

## Slide 15: 提纲
4.1 网际协议IP
4.2 划分子网和构造超网
4.3 网络控制与诊断--ICMP协议
4.4 IP路由协议
  4.4.1 路由器工作原理
  4.4.2 路由协议基本概念
  4.4.3 内部网关协议RIP
  4.4.4 内部网关协议OSPF
  4.4.5 外部网关协议BGP
4.5 IP多播

## Slide 16: 路由器功能
路由器 (Router)
  多个输入端口和多个输出端口的专用计算机
  转发分组
    将路由器某个输入端口收到的分组，按照分组要去的目的地（即目的网络），把该分组从某个合适的输出端口转发给下一跳路由器
    下一跳路由器也按照这种方法处理分组，直到该分组到达
4.4.1 路由器工作原理

## Slide 17: 路由器结构
4.4.1 路由器工作原理
路由
生成
路由选择处理器
路由选择协议
路由表
3
输入端口
3
交换结构
输入端口
输出端口
分组
转发
转发表
分组处理
输出端口
…
…
1
1
1
3
3
1
2
2
2
2
3——网络层
2——数据链路层
1——物理层
回顾前面讲过的网络层的功能：转发和路由

## Slide 18: 转发 Vs. 路由
转发(forwarding)
  接收一个分组，查看它的目的地址，查询转发表，按表中决定的路径把分组转发出去
  转发表中的一行包括从目的网络号到输出端口的映射和一些MAC信息，如下一跳点的以太网地址
路由(routing)
  用于建立路由表的过程
    路由表是根据路由选择算法建立的一张表，作为转发表的前身，通常包含从目的网络号到下一跳IP的映射
  依赖于不断发展变化的复杂的分布式算法(路由选择算法)
    根据从各相邻路由器得到的关于网络拓扑的变化情况，动态地改变路由
4.4.1 路由器工作原理
目的网络号
接口
MAC
目的网络号
下一跳IP
除此处之外，一般不需特意区分转发和路由的概念
（ <目的网络号，IP> + <IP，MAC> 的综合，实现相关）

## Slide 19: 输入端口 (input port)
输入端口对数据报的处理
  物理层：接收比特
  数据链路层：接收帧、剥去首位交付网络层
  网络层
    路由信息数据报：交付路由选择处理器
    普通数据报：查找转发表，通过交换结构到达相应输出端口
4.4.1 路由器工作原理
物理层处理
数据链路层
处理
网络层处理
分组排队
交
换
结
构
输入端口的处理
从
线
路
接
收
分
组
查表和转发

## Slide 20: 输出端口 (output port)
输出端口，从交换机构接收分组，发送到链路
  网络层：排队处理
  数据链路层：组帧
  物理层：发送比特
4.4.1 路由器工作原理
物理层处理
数据链路层
处理
网络层处理
分组排队
输出端口的处理
向
线
路
发
送
分
组
缓存管理
交
换
结
构
分组丢失：路由器中的输入或输出队列产生溢出会造成分组丢失
  路由器处理分组的速率赶不上分组进入队列的速率，则存储空间最终必定减少到零，使再进入队列的分组由于没有存储空间而只能被丢弃

## Slide 21: 交换结构 (fabric)
I1
I3
I2
O1
O2
O3
互连网络
(3)经互联网络交换
路由器的核心部件，将分组从一个输入端口转发到一个输出端口
三种交换技术：经内存交换、经总线交换、经互联网络交换
4.4.1 路由器工作原理
I1
I3
I2
O1
O2
内
存
(1)经内存交换
O3
I1
I3
I2
O1
O2
总线
O3
(2)经总线交换

## Slide 22: 休息！！！