## Slide 1: 第四章 网络互联(9)

## Slide 2: 提纲
4.1 网际协议IP
4.2 划分子网和构造超网
4.3 网络控制与诊断--ICMP协议
4.4 IP路由协议
  4.4.1 路由器工作原理
  4.4.2 路由协议基本概念
  4.4.3 内部网关协议RIP
  4.4.4 内部网关协议OSPF
  4.4.5 外部网关协议BGP
4.5 IP多播

## Slide 3: 链路故障时
注意到故障的结点发送新的距离向量给相邻结点，正常情况下，系统会很快达到一种新的状态
结点发现故障的方式有两种
  结点连续发送一个控制分组给其它结点，看是否能接收到应答，测试与其它结点的链路是否正常
  在最近几次更新周期中，收不到预期的定期更新，则判断该链路（或链路另一端的结点）发生故障
4.4.3 内部网关协议RIP
（主动探测）
（被动侦听）

## Slide 4: 距离向量——链路故障举例1
结点F发现到G的链路发生故障时
  F设置到G、到D(下一跳为G)的距离值为无穷大
  把信息传给结点A
结点A收到F的消息
  A也把它到G的距离设为无穷大
B
A
C
F
E
D
G
节点F
Dest | Cost | Next H
A | 1 | A
B |  | A
C |  | A
D |  | G
E |  | A
F |  | F
G |  | G
Dest | Cost | Next H
A | 1 | A
B |  | A
C |  | A
D |  | G
E |  | A
F |  | F
G |  | G
Dest | Cost | Next H
A | 1 | A
B |  | B
C |  | C
D |  | D
E |  | A
F |  | A
G |  | D
Dest | Cost | Next H
A | 1 | A
B |  | B
C |  | C
D |  | D
E |  | A
F |  | A
G |  | D
Dest | Cost | Next H
A | 0 | A
B | 1 | B
C |  | C
D |  | C
E | 1 | E
F | 1 | F
G |  | F
Dest | Cost | Next H
A | 0 | A
B | 1 | B
C |  | C
D |  | C
E | 1 | E
F | 1 | F
G |  | F
节点A
节点C
Dest | Cost | Next H
A | 1 | A
B |  | A
C |  | A
D |  | -
E |  | A
F |  | F
G |  | -
Dest | Cost | Next H
A | 1 | A
B |  | A
C |  | A
D |  | -
E |  | A
F |  | F
G |  | -
Dest | Cost | Next H
A | 0 | A
B | 1 | B
C |  | C
D |  | C
E | 1 | E
F | 1 | F
G |  | -
Dest | Cost | Next H
A | 0 | A
B | 1 | B
C |  | C
D |  | C
E | 1 | E
F | 1 | F
G |  | -
4.4.3 内部网关协议RIP

## Slide 5: 距离向量——链路故障举例1
Dest | Cost | Next H
A | 1 | A
B |  | A
C |  | A
D |  | -
E |  | A
F |  | F
G |  | -
Dest | Cost | Next H
A | 1 | A
B |  | A
C |  | A
D |  | -
E |  | A
F |  | F
G |  | -
Dest | Cost | Next H
A | 1 | A
B |  | A
C |  | A
D |  | A
E |  | A
F |  | F
G |  | A
Dest | Cost | Next H
A | 1 | A
B |  | A
C |  | A
D |  | A
E |  | A
F |  | F
G |  | A
Dest | Cost | Next H
A | 0 | A
B | 1 | B
C |  | C
D |  | C
E | 1 | E
F | 1 | F
G |  | -
Dest | Cost | Next H
A | 0 | A
B | 1 | B
C |  | C
D |  | C
E | 1 | E
F | 1 | F
G |  | -
结点A接收到C的定期更新消息
  将到G的距离设为3，下一跳C
  向邻居F发送该信息
结点F收到A的消息
  F把它到G的距离设为4，到D的距离设为3，下一跳都为A
  系统达到稳定
B
A
C
F
E
D
G
节点F
Dest | Cost | Next H
A | 1 | A
B |  | B
C |  | C
D |  | D
E |  | A
F |  | A
G |  | D
Dest | Cost | Next H
A | 1 | A
B |  | B
C |  | C
D |  | D
E |  | A
F |  | A
G |  | D
节点A
节点C
Dest | Cost | Next H
A | 0 | A
B | 1 | B
C |  | C
D |  | C
E | 1 | E
F | 1 | F
G |  | C
Dest | Cost | Next H
A | 0 | A
B | 1 | B
C |  | C
D |  | C
E | 1 | E
F | 1 | F
G |  | C
4.4.3 内部网关协议RIP

## Slide 6: 距离向量——链路故障举例2
A通知到E的距离值为无穷大，但此时B和C仍对外通知到E的距离为2
B收到A的消息，将到E的距离更新为无穷
B收到C的消息(尚未根据A的消息更新)，知道从C可以2跳点的距离到达E，B断定可以3跳点到达E，且把这条更新信息传送给A
B
A
C
F
E
D
G
A就可得出结论，它可以4跳点到达E，并把这条信息送给C
C就可知道它能够以5跳点到达E，如此下去，只有当距离值达到一个足以被认为是无穷大的值 (16) 时，循环才会停止
Count-to-Infinity问题
  网络变差时，收敛的慢
更新原则：短优先、新优先
4.4.3 内部网关协议RIP

## Slide 7: 消除Count-to-Infinity问题
当链路变坏(开销增大)时，相关路径需要很长时间才能稳定
  该过程中，存在路由环路 (routing loop)
观察
  结点B通过A连接到E，且B向A通告该路径
    该通告对路由没有任何意义
    最终产生环路
解决方案
  水平分割 (Split Horizon)
    当一个结点把路由选择的更新信息发送给相邻结点时，它并不把从其相邻结点处学到的路由再回送到那些相邻结点
    B的表中有(E, 2, A)，则B知道该路由从A处学到，因此任何时候向A发更新消息时，都不包括到E的路由
  反向抑制 (Poison Reverse)
    B把来自A的路由回送给A，但在该路由表中加入否定信息（标志位）来确保A最终不会使用B到达E的路由
B
A
C
F
E
D
G
4.4.3 内部网关协议RIP

## Slide 8: RIP协议
RIP (Routing Information Protocol)
  70 年代末期由Xerox 提出并首先用于XNS 中
  1982年由Unix/BSD实现而进入TCP/IP 协议套
  1988年成为Internet 标准 RFC 1058
  1998年新版本标准发布RIP2 RFC 2453
主要目标：怎样把分组发到网络
  结点到结点间的开销以经过的网络数计算
    C告诉A：
      它能分别以0、0到网络2，3
      它能分别以1、1到网络5，6
      它能以2到网络4
目的网络 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
距离 |  | 0 | 0 | 2 | 1 | 1
目的网络 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
距离 |  | 0 | 0 | 2 | 1 | 1
路由器C的距离向量表
4.4.3 内部网关协议RIP

## Slide 9: RIP2协议的报文格式
4 字节
RIP 报文
路由信息
（20 字节/路由）
可重复出现
最多 25 个
IP 数据报
路由标记
网络地址
地址族标识符
距离 (1-16)
IP
首部
UDP
首部
首部
路由部分
必为 0
版本
命令
4 字节
子网掩码
下一跳路由器地址
UDP 用户数据报
指示报文类型：请求1、应答2
标志所使用的地址协议
填入自治系统的号码
  RIP 有可能收到本自治系统以外的路由选择信息
4.4.3 内部网关协议RIP
端口号520

## Slide 10: RIP使用两种报文
请求
  路由器刚启动时或由某些记录超时的路由器发出
  分组中对应“命令”位置为1
应答
  用于答复一个请求
  或每隔 30s 定时发送（整个路由信息）
  分组中对应“命令”位置为2
4.4.3 内部网关协议RIP

## Slide 11: RIP协议的工作过程
1）RIP协议刚启动时
  检测路由器的各个接口的状态和地址信息
  若某接口状态正常，在路由表中增加一条路由，表示可以到达该接口所在的网络，距离值为0
  即路由器将它所连接的几个网络互连起来，在它们之间转发信息
2）初始化后
  主动向各个网络接口以广播方式发送RIP请求
  该请求的RIP数据部分只包含一项路由信息，且全部域为0，表示要得到相连的网络上的路由器所拥有的路由表中的全部信息
3）收到请求的路由器回复应答包
4）最后，各相邻节点之间交换路由信息，各节点获取到全网路由信息
4.4.3 内部网关协议RIP

## Slide 12: RIP协议的工作过程
RIP路由信息的发送
  通过应答包发送，包含：到达某目标网络的跳数
  回复请求包，或周期性发送
4.4.3 内部网关协议RIP

## Slide 13: RIP协议的工作过程
RIP路由信息的接收：当收到相邻路由器(其地址为 X)的一个 RIP 报文
  1）先修改此 RIP 报文中的所有项目
    把“下一跳”字段中的地址都改为 X，并把所有的“距离”字段的值加 1
  2）对修改后的 RIP 报文中的每一个项目，重复以下步骤：
    若项目中的目的网络N不在路由表中，则把该项目加到路由表中
    否则 (即路由表中有目的网络N，则查看下一跳路由器地址)
      若下一跳字段给出的路由器地址是同样的，则把收到的项 目替换原路由表中的项目
      否则 (即下一跳不同)
        若收到项目中的距离小于路由表中的距离，则进行更新
        否则，什么也不做
  3）若 3 分钟还没有收到相邻路由器的更新路由表，则把此相邻路由器记为不可达路由器，即将距离置为16（距离为16表示不可达）
  4）返回
4.4.3 内部网关协议RIP
从无到有
新优先
短优先

## Slide 14: RIP的局限性
可扩展性
  16作为无穷大，它不能在“直径”大于15的自治系统中使用
不能在丢失率高的网络中使用
  RIP更新和超时机制
不能动态地使用时延、负载等为依据选择路由
  RIP在传播路由时使用固定的费用值
开销较大
  每30秒信息交换占用网络资源
  路由器之间交换的路由信息是路由器中的完整路由表，因而随着网络规模的扩大，开销也就增加
收敛速度
  网络出故障时往往需要较长的时间(例如数分钟)
4.4.3 内部网关协议RIP

## Slide 15: 休息！！！