## Slide 1: 第四章 网络互联(10)

## Slide 2: 提纲
4.1 网际协议IP
4.2 划分子网和构造超网
4.3 网络控制与诊断--ICMP协议
4.4 IP路由协议
  4.4.1 路由器工作原理
  4.4.2 路由协议基本概念
  4.4.3 内部网关协议RIP
  4.4.4 内部网关协议OSPF
  4.4.5 外部网关协议BGP
4.5 IP多播

## Slide 3: OSPF (Open Shortest Path First)
开放最短路径优先OSFP协议
  使用最广泛的分布式链路状态 (Link State, LS) 路由协议
工作原理
  各结点从域内所有结点获取信息，建立完整的网络图——链路状态数据库
    向本自治系统中所有路由器发送信息
    发送的信息只是与本路由器相邻的路由器之间的链路状态
    触发交换路由信息：只有当链路状态发生变化时，路由器才用洪泛法向所有路由器发送此信息
  各结点根据链路状态数据库单独计算它到其它结点的最短路径，生成路由表
    用Dijkstra最短路径算法进行路由计算，得到一个以自己为根的树型结构
4.4.4 内部网关协议OSPF

## Slide 4: 链路状态
链路
  相邻路由器一对接口之间的互联
链路状态：接口及其与邻近路由器之间关系的描述
  接口的IP地址、掩码
  链路类型
  到连接路由器的开销等
4.4.4 内部网关协议OSPF
所有这些链路状态集中构成了链路状态数据库

## Slide 5: 链路状态路由协议基本思想
4.4.4 内部网关协议OSPF
1. 每个结点建立完整的网络图——链路状态数据库
  通过链路状态信息的可靠扩散机制实现
R1
R3
R2
R4
最初，各结点仅有到邻居结点的链路状态信息

## Slide 6: 链路状态路由协议基本思想
4.4.4 内部网关协议OSPF
1. 每个结点建立完整的网络图——链路状态数据库
  通过链路状态信息的可靠扩散机制实现
R1
R3
R2
R4
通过链路状态信息的可靠扩展，每个结点都获得了整个网络的完整拓扑
  全网范围内不同结点得到的是一致的（这称为链路状态数据库的同步）

## Slide 7: 链路状态路由协议基本思想
4.4.4 内部网关协议OSPF
2. 每个节点单独计算到其它节点的最短路径，生成路由表
  路由计算：根据积累的链路状态信息，用Dijkstra最短路径算法，得到一个以自己为根的树型结构
R1
R3
R2
R4
路由计算
路由表
路由表
路由表
路由表

## Slide 8: 构建完整网络拓扑
链路状态信息通过链路状态分组LSP (Link State Packet)传播，内容包含
  创建该LSP的节点标识
  该节点的相邻节点列表和对应链路开销
  序列号
  生存期
每个结点在两种情况下产生LSP
  周期性计时器超时，通常几小时
  当与一个结点直接相连的链路或结点出现故障，拓扑结构变化时
    链路失效由链路层协议检测
    邻接点的死亡由定时器“hello”包检测
4.4.4 内部网关协议OSPF
用于路由计算
用于可靠扩散

## Slide 9: 构建完整网络拓扑
可靠扩散链路状态信息
  节点x收到来自y的LSP副本后
    如果之前没有保存对应ID的LSP，则保存
    如果之前有保存，新副本的序列号更大，则更新
  保存或更新后，向除y以外的所有结点继续扩散
  在两个邻接路由器之间的LSP的发送使用确认和重传来保证可靠性
确保旧信息被新信息替代
  LSP携带序号
    结点每产生1个新的LSP，序列号加1；为防止序号回绕，用64位
  用TTL保证LSP最终从网上清除掉
    结点在将新收到的LSP扩散到邻居之前，对其TTL减1
4.4.4 内部网关协议OSPF

## Slide 10: 链路状态扩散的例子
4.4.4 内部网关协议OSPF
A
B
C
D
E
1、某LSP到达A节点
2、A扩散LSP到B和C
A
B
C
D
E
3、B和C扩散LSP到D
A
B
C
D
E
4、D扩散LSP到E
A
B
C
D
E

## Slide 11: 路由计算
各结点计算出，以自己为源节点到其它结点的最短路径，生成路由表
  Dijkstra最短路径算法
4.4.4 内部网关协议OSPF
基本定义
：所有的节点集合
：节点之间链路的开销，若间没有边相连，则
：变量，节点子集，包含已经加入的所有节点
：从源节点到节点的路径开销
：算法执行节点 (源节点)
源节点的链路状态算法
//Initialization：
for 中的每一个
//Loop:
while()
以致对中的所有节点而
言是最小的
for 中的每个
在剩余的节点中寻找能以最小开销到达的节点
重新计算没有选中的节点的路径开销：若通过𝑤达到能有更小的开销，则更新原有记录
S初始化到其他节点的开销

## Slide 12: 路由计算
举例：A节点计算其路由表
4.4.4 内部网关协议OSPF
A
B
E
F
C
D
4
9
1
1
3
1
2
6
Source Node
Dest | Cost | Next Hop
A |  | 
B |  | 
C |  | 
D |  | 
E |  | 
F |  | 
0
0 A
2 E
6 E
2 E
1 E
3 E
1
2
3
2
6
最终生成的路由路径组成一颗最短路径树(shortest path tree)

## Slide 13: 路由计算
举例：A节点计算其路由表
4.4.4 内部网关协议OSPF
A
B
E
F
C
D
4
1
1
1
2
Source Node
Dest | Cost | Next Hop
A |  | 
B |  | 
C |  | 
D |  | 
E |  | 
F |  | 
0 A
2 E
6 E
2 E
1 E
3 E
最终生成的路由路径组成一颗最短路径树(shortest path tree)

## Slide 14
Any
Questions
谢谢！