## Slide 1: 第四章 网络互联(11)

## Slide 2: 提纲
4.1 网际协议IP
4.2 划分子网和构造超网
4.3 网络控制与诊断--ICMP协议
4.4 IP路由协议
  4.4.1 路由器工作原理
  4.4.2 路由协议基本概念
  4.4.3 内部网关协议RIP
  4.4.4 内部网关协议OSPF
  4.4.5 外部网关协议BGP
4.5 IP多播

## Slide 3: OSPF协议
开放最短路径优先 OSPF (Open Shortest Path First, OSPF)
  为克服RIP的缺点，于1989年开发
    收敛速度更快 – 链路状态变化后，直接发送最终的变化信息
    使用区域(area)概念，可支撑更大规模的网络路由
  Open
    由IETF制定的开放标准
    链路度量可自定义，表示费用、距离、时延、带宽等
  Shortest Path First
    Dijkstra最短路径算法
4.4.4 内部网关协议OSPF

## Slide 4: OSPF协议
OSPF在基本的链路状态路由算法基础上增加了更多特性
  路由消息的认证
    如 口令、加密验证，防止收到大量的无用的 LSP，采取错误的行动
  负载平衡
    OSPF允许到同一位置存在多条具有相同开销的路由，可以使通信量均匀的分布在这几条链路上（RIP更像是维护中间实时状态，记录多条路径对收敛尤为不利）
  附加的层次性
    使系统具有更大的扩展性的基本方法之一
    OSPF把域（domain）划分为区域（area）给路由层次结构引入另外一层
    减小消息交换的规模，减小收敛时间
      利用洪泛法交换链路状态信息的范围局限于每一个区域而不是整个的自治系统，减少了整个网络上的通信量
      在一个区域内部的路由器只知道本区域的完整网络拓扑，而不知道其他区域的网络拓扑的情况
4.4.4 内部网关协议OSPF

## Slide 5: OSPF通过划分区域支持更大规模网络
将网络分割成若干独立的区域 (areas)
  每一个区域都有一个 32 位的区域标识符（用点分十进制表示）
  区域规模限制：在一个区域内的路由器一般不超过 200 个
4.4.4 内部网关协议OSPF
区域 0.0.0.1
区域 0.0.0.3
主干区域 0.0.0.0
至其他自治系统
网2
网3
网1
网6
网8
网7
R9
R7
R6
R5
R4
R3
R2
R1
区域 0.0.0.2
网4
网5
R8
自治系统AS

## Slide 6: OSPF通过划分区域支持更大规模网络
层次结构的区域划分
  上层的区域叫作主干区域(backbone area)，标识符规定为0.0.0.0，作用是连通其它在下层的区域
4.4.4 内部网关协议OSPF
区域 0.0.0.1
区域 0.0.0.3
主干区域 0.0.0.0
至其他自治系统
网2
网3
网1
网6
网8
网7
R9
R7
R6
R5
R4
R3
R2
R1
区域 0.0.0.2
网4
网5
R8
自治系统AS

## Slide 7: OSPF通过划分区域支持更大规模网络
区域内：每个节点计算到其它所有域内节点的路由路径
  路由信息仅局限在区域内进行洪范
区域外：节点只需知道到其它区域的路由路径
  跨区域的数据包首先会路由到最近的边界路由器节点(border router)
4.4.4 内部网关协议OSPF
区域 0.0.0.1
区域 0.0.0.3
主干区域 0.0.0.0
至其他自治系统
网2
网3
网1
网6
网8
网7
R9
R7
R6
R5
R4
R3
R2
R1
区域 0.0.0.2
网4
网5
R8
自治系统AS
边界路由器

## Slide 8: OSPF通过划分区域支持更大规模网络
跨区域的路由如何实现？
  边界路由器汇总从一个区域中了解到的路由信息，在主干区域通知给其它区域的边界路由器；其它边界路由器在自己的区域内传播这些路由信息
  跨区发分组传输：非主干区主干区非主干区
4.4.4 内部网关协议OSPF
区域 0.0.0.1
区域 0.0.0.3
主干区域 0.0.0.0
至其他自治系统
网2
网3
网1
网6
网8
网7
R9
R7
R6
R5
R4
R3
R2
R1
区域 0.0.0.2
网4
网5
R8
自治系统AS
边界路由器R3在主干区域发送关于网1~网3的链路状态通知，就好像这3个网络与它直接相连一样
边界路由器R4和R4从R3得到到网1~网3的路由信息即开销，在自己所在区域内进行通告
边界路由器R4和R7从R3得到至网1~网3的路由信息及开销，在自己所在区域内进行通告
例如从网7发往网1的分组

## Slide 9: OSPF协议报文格式
直接用IP数据报传送
  不同于RIP使用UDP
  IP头部协议字段值为89
OSPF 分组首部
类型 1 至类型 5 的 OSPF 分组
IP 数据报
IP数据报首部
OSPF 分组
0
8
16
31
版 本
路 由 器 标 识 符
类 型
分 组 长 度
检 验 和
鉴 别
位
鉴 别
区 域 标 识 符
鉴 别 类 型
24 字节
当前版本号为2
5种类型
包含首部在内，字节为单位
标志发送该分组的路由器的接口的IP地址
目前仅2种：0(不用)；1(口令)
标识分组所属区域

## Slide 10: OSPF的五种分组类型
类型1：HELLO分组
  用来发现邻接的路由器，建立和维持邻接关系
类型2：数据库描述(Database Description)分组
  描述发送者当前拥有的所有链路状态数据库内容的摘要信息
  此类分组在初始化邻接关系时交换
类型3：链路状态请求(Link State Request)分组
  向对方请求发送某些链路状态项目的详细信息
  此类报文在路由器检查数据库描述分组，发现其部分数据库内容过期后发送
类型4：链路状态更新(Link State Update)分组
  发送新的链路状态信息
  用于对链接状态请求分组的响应；也用于通过洪泛法向全网更新链路状态
类型5：链路状态确认(Link State Acknowledgment)分组
  确认链路状态更新报文
4.4.4 内部网关协议OSPF

## Slide 11: OSPF协议的工作
4.4.4 内部网关协议OSPF
Hello
Hello
数据库描述
数据库描述
数据库描述
数据库描述
链路状态请求
链路状态更新
链路状态确认
确定可达性
达到数据库的同步
新情况下的同步

## Slide 12: 距离向量 和 链路状态算法比较
4.4.4 内部网关协议OSPF
 | 距离向量方法 | 链路状态方法
路由信息扩散范围 | 相邻节点间交换信息 | 所有节点间都需要交换信息
路由信息内容 | 发送节点所知道的全部信息（自己的整个路由表内容） | 仅发送节点确切知道的信息（与其直接相连的链路状态）
空间开销 | 只保存邻居距离信息 | 需要保存全网拓扑信息
收敛速度 | 较慢 | 较快
可扩展性 | 较差 | 较好
路由环路 | 可能会出现环路，Count-to-Infinity问题 | 可能会出现短暂环路
路由协议 | RIP | OSPF

## Slide 13: 例子：链路状态的暂时环路
当网络拓扑发生变化时，可能存在瞬时环路(transient loops)
  例如右图：当链路A-B断开时
    B首先感知到，但C和D还不知道
    此时，C到A的数据传输会形成环路：C-B-D-C
      C未更新到A的路由：下一跳是B
      B已经更新了到A的路由：下一跳是D
      D也未更新到A的路由：下一跳是C
B
D
A
C
1
1
5
3
2

## Slide 14: 休息！！！