## Slide 1: 第四章 网络互联(12)

## Slide 2: 提纲
4.1 网际协议IP
4.2 划分子网和构造超网
4.3 网络控制与诊断--ICMP协议
4.4 IP路由协议
  4.4.1 路由器工作原理
  4.4.2 路由协议基本概念
  4.4.3 内部网关协议RIP
  4.4.4 内部网关协议OSPF
  4.4.5 外部网关协议BGP
4.5 IP多播

## Slide 3: 分层的路由选择协议
为什么分层？
  规模
    Internet规模非常大，涉及路由选择信息的计算、存储及通信的开销高得不可实现
      路由表中应包含每个合法的IP前缀，当前超过100万条（2020年200+万条）
    必须采取措施以减小公共互联网这种大网络中的路由选择计算的复杂性
  管理自治
    许多单位不愿意外界了解自己单位网络的布局细节和本部门所采用的路由选择协议（这属于本部门内部的事情），但同时还希望连接到因特网上
4.4.5 外部网关协议BGP

## Slide 4: 分层的路由选择协议
自治系统
  由单一实体管辖的路由器集合组成
  每个AS都有唯一的标识
    范围：1-65535 （现在已扩展到32位）
    例如，MIT: 3, China Telecom: 4835, Baidu: 55967
分层路由
  AS内部：域内路由(Intra-Domain)
    使用内部网关协议(Interior Gateway Protocol, IGP)和统一的度量标准在AS内路由数据包
      OSPF、RIP
    性能目标导向的，全域内有统一目标
  不同AS间：域间路由(Inter-Domain)
    使用外部网关协议(Exterior Gateway Protocol, EGP)将数据包路由到其它AS
    策略和经济目标导向的，每个AS有自己的策略
4.4.5 外部网关协议BGP

## Slide 5: 分层的路由选择协议
边界路由器
AS1
R12
R13
R11
AS3
R33
R31
R32
AS2
R21
R21
R23
R24
R25
域内路由IGP：OSPF、RIP
域间路由EGP
4.4.5 外部网关协议BGP

## Slide 6: 外部网关协议
距离向量 or 链路状态？
  没有全网统一的度量指标，每个AS有自己的路由策略(Policy Decision)
使用距离向量方法
  Bellman-Ford算法收敛速度较慢
  Count-to-Infinity问题
使用链路状态方法
  每个系统使用的度量指标不一致
  链路状态数据库太大
  会暴露自己的路由策略给其它AS
4.4.5 外部网关协议BGP

## Slide 7: 外部网关协议 - BGP
BGP (Border Gateway Protocol, 边界网关协议)
  域间路由：不同自治系统的路由器之间交换路由信息的协议
  力求寻找一条能够到达目的网络且比较好的路由（不能兜圈子），而并非要寻找一条最佳路由
BGP发言人(BGP speaker)
  AS的管理员要选择至少一个路由器作为“ BGP 发言人”
    一般是 BGP 边界路由器
  交换路由信息
    不同AS的 BGP 发言人建立 TCP 连接，在此连接上交换 BGP 报文以建立 BGP 会话(session)，利用 BGP 会话交换路由信息
4.4.5 外部网关协议BGP

## Slide 8: 外部网关协议 - BGP
4.4.5 外部网关协议BGP
BGP 发言人
BGP
发言人
BGP 发言人
BGP
发言人
AS5
AS4
AS3
AS1
AS2
BGP 发言人
基于BGP协议交换路由信息

## Slide 9: 外部网关协议 - BGP
路径向量（path-vector）
  每个路由更新中携带整条路径信息（只有携带完整路径才能进行策略控制）
    路径是指途经的AS的集合，在BGP中可以认为图中的每个点是一个AS
  当收到至某AS X的路由通告
    根据本地策略，选择到X的较好路径
    根据本地策略，决定向哪些AS通告该路由更新
检查环路
  当AS收到路由更新消息后，检查自己`是否在对应路径中
    如果在，存在环路，丢弃该更新消息
    如果不在，将自己添加至路径中，通告该路由更新
优点
  度量指标不需要全局统一
  AS可根据自己的策略选择路径
  协议检查避免可能的环路
4.4.5 外部网关协议BGP

## Slide 10: 外部网关协议 - BGP
BGP发言人交换路径向量
4.4.5 外部网关协议BGP
主干网
（AS1）
地区 ISP
（AS2）
地区 ISP
（AS3）
本地 ISP（AS4）
N1， N2
本地 ISP（AS5）
N3， N4
本地 ISP（AS6）
N5
本地 ISP（AS7）
N6， N7
自治系统 AS2 的 BGP 发言人通知主干网的 BGP 发言人：要到达网络 N1, N2, N3 和 N4 可经过 AS2
主干网可发出通告：
要到达网络 N1, N2, N3 和 N4 可经过（AS1 , AS2）
要到达网络 N5, N6 和 N5 可沿路径（ AS1 , AS3 ）

## Slide 11: BGP策略举例
一个多连接AS拒绝传送中转(transit)数据
  限制路径通告，例如大公司
一个多连接AS可以为一些AS传送中转数据
  只将路径通告给部分AS，例如二级运营商
一个AS可以显式地允许或禁止某AS的数据中转经过
  通过允许或禁止某些路径通告
4.4.5 外部网关协议BGP

## Slide 12: BGP路由消息交换
域间的对等点(BGP发言人)之间使用TCP连接
优点
  简化路由协议设计 – 不需要等待对方的消息确认
  连接建立以后，交换所有信息
  在撤销或连接断开之前，路由条目一直有效
  仅更新有变化的部分，可以批量更新
缺点
  当链路负载很高时，路由协议性能会受到影响
4.4.5 外部网关协议BGP

## Slide 13: BGP报文格式
4.4.5 外部网关协议BGP
BGP 报文通用首部
BGP 报文主体部分
字节 16 2 1
类 型
长 度
标 记
TCP首部
BGP 报文
IP 首部
TCP 报文
16字节，用于鉴别收到的BGP报文。未采用鉴别方案时，置为全1
BGP报文长度，最小19字节，最大4096
值为1~4，分别对应4种BGP报文

## Slide 14: BGP报文
打开报文(OPEN)
  与相邻的另一个BGP发言人建立关系
保活报文(KEEPALIVE)
  向对等点周期性的发送，保证连接不断开
更新报文(UPDATE)
  发送路由更新信息，以及列出要撤消的路由
通知报文(NOTIFICATION)
  发送检测到的差错
4.4.5 外部网关协议BGP

## Slide 15
Any
Questions
谢谢！