## Slide 1: 第四章 网络互联(13)

## Slide 2: 提纲
4.1 网际协议IP
4.2 划分子网和构造超网
4.3 网络控制与诊断--ICMP协议
4.4 IP路由协议
4.5 IP多播
4.6 虚拟专用网 VPN
4.7 网络地址转换 NAT

## Slide 3: IP多播基本概念
以太网等多点访问网络可用硬件实现多播
很多应用要求在互联网上也具有一种广泛的多播能力
  实时信息交互：同时传送实时股票价格、新闻等给多台主机
  同时给多台主机软件升级
  交互式视频/语音会议
IP多播(multicast)
  在IP级模拟多点访问网络的多播
  基于多播组的多对多、一对多传输模式
  每个多播组都有自己的IP多播地址(multicast address)
    主机发送一个分组到多播地址时，相关的多播路由器负责复制转发其到所有组成员
4.5 IP多播

## Slide 4: IP多播基本概念
4.5 IP多播
不使用多播时，90次单播
30次
30次
30次
30次
30次
30次
90次
大量冗余流量
  尤其在接近发送结点处
R1
R3
R4
R2
…
…
…
视频服务器
共90个主机接收节目

## Slide 5: IP多播基本概念
90个多播组成员
4.5 IP多播
1次多播，明显减少网络资源消耗
R1
R3
R4
R2
…
…
…
视频服务器

## Slide 6: 多播地址
D类IP地址
D 类 IP 地址
0
8
16
24
31
1110
其中
  224.0.0.0 保留
  224.0.0.1 在本子网上的所有参加多播的主机和路由器
  224.0.0.2 在本子网上的所有参加多播的路由器
  224.0.0.3 未指派
  ……
  224.0.1.0~238.255.255.255 全球范围可用的多播地址
  239.0.0.0~239.255.255.255 限制在一个组织范围内使用的多播地址
4.5 IP多播

## Slide 7: IP多播与局域网内硬件多播的关系
IP多播的最后阶段，可能需要硬件多播实现
  当多播分组进入某局域网时，若该局域网内部存在对应多播组的多个成员，可通过硬件多播将数据最终交付给这些组成员
D类IP地址与以太网多播地址的映射关系
  多播IP地址与MAC地址映射关系不唯一 ，收到的多播分组需IP层过滤
    如224.128.64.32和224.0.64.32对应的MAC地址都为01-00-5E-00-40-20
00000000
00000001
01011110
0
1110
0
8
16
24
31
D 类 IP 地址
这 5 位不使用
48 位以太网地址
0 1 0 0 5 E
表示多播
最低 23 位来自 D 类 IP 地址
4.5 IP多播

## Slide 8: IP多播需利用两类协议实现
网际组管理协议IGMP (Internet Group Management Protocol)
  让连接在本地局域网上的多播路由器知道本局域网上是否有主机（严格讲，是主机上的某个进程）参加或退出了某个多播组
多播路由选择协议
  多播路由器之间通过协同工作，把多播数据报用最小代价传送给所有组成员
    找出以源主机为根结点的多播转发树
4.5 IP多播
128.56.24.34
135.27.74.52
130.12.14.56
130.12.14.43
多播组
226.15.37.123
R1
R4
R3
R2
IGMP
IGMP
IGMP
IGMP

## Slide 9: 网际组管理协议IGMP
IGMP是整个网际协议的一个组成部分
  IGMP 使用 IP 数据报传递其报文，即 IGMP 报文加上 IP 首部构成 IP 数据报
4.5 IP多播
应用层协议
(HTTP, FTP, SMTP ……)
TCP，UDP
IP
ICMP
IGMP
ARP
各种网络接口
物理硬件
应用层
传输层
网络层
子网层
路由选择协议
RIP、OSPF、BGP

## Slide 10: IGMP的工作主要分为两部分
第一部分：主机加入某多播组
  当某个主机加入新的多播组时，该主机应向多播组的多播地址发送IGMP 报文，声明自己要成为该组的成员
  本地的多播路由器收到 IGMP 报文后，会利用多播路由选择协议把这种组成员关系发给互联网上的其它多播路由器
第二部分：多播路由器确定本地的组成员关系
  组成员关系是动态的，任何组成员都可以随时退出
  本地多播路由器需周期性地探询本地局域网上的主机，以便知道这些主机是否还继续是组的成员。
  只要对某个组有一个主机响应，那么多播路由器就认为这个组是活跃的；但一个组在经过几次的探询后仍然没有一个主机响应，则不再将该组的成员关系转发给其他的多播路由器
4.5 IP多播

## Slide 11: IGMP减小信令开销的措施
主机和多播路由器之间的所有通信都是使用 IP 多播
多播路由器在探询组成员关系时，只需要对所有组发送一个询问报文
  不需要对每一个组发送一个询问报文
  默认的询问周期是每 125 秒发送一次
同一个网络有多个多播路由器时，选择其中一个来探询主机的成员关系
延迟响应
  IGMP 的询问报文中有一个数值 N，它指明一个最长响应时间(默认值 10秒)
  收到询问时，主机在 0 到 N 之间随机选择发送响应所需经过的时延
同一组内的每个主机都要监听响应，只要有本组的其它主机先发送了响应，自己就不必发送响应
4.5 IP多播

## Slide 12: 多播路由选择协议
多播路由选择协议
  找出以源主机为根结点的多播转发树
  多播转发树上的每个多播路由器向树的叶子节点方向复制转发收到的多播分组，但这些路由器不应收到重复的分组
  不同多播组对应不同多播转发树；同一多播组，不同源点的数据发送也对应不同多播转发树
4.5 IP多播

## Slide 13: 多播路由选择协议
几种多播路由选择协议
  距离向量多播路由选择协议 DVMRP (Distance Vector Multicast Routing Protocol)
  基于核心的转发树 CBT (Core Based Tree)
  开放最短通路优先的多播扩展 MOSPF (Multicast Extensions to OSPF)
  协议无关多播-稀疏方式 PIM-SM (Protocol Independent Multicast-Sparse Mode)
  协议无关多播-密集方式 PIM-DM (Protocol Independent Multicast-Dense Mode)
4.5 IP多播

## Slide 14: 提纲
4.1 网际协议IP
4.2 划分子网和构造超网
4.3 网络控制与诊断--ICMP协议
4.4 IP路由协议
4.5 IP多播
4.6 虚拟专用网 VPN
4.7 网络地址转换 NAT

## Slide 15: 专用互联网/本地互联网
是否每个主机都需要一个任意其它主机都可以访问的IP地址？
  IP地址空间不足
  安全性问题：公司等机构不想让外界可访问公司内部机器
RFC1918定义全局IP地址/私有IP地址
  全局IP地址：用于互联网 -- 公共主机
  私有IP地址：仅用于组织的专用网内部 -- 本地主机
  RFC 5735定义了3个私有地址块：10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16
专用互联网/本地互联网专用
  在组织内部，给每个主机分配一个私有IP地址
  使用标准IP路由协议，且可以进一步划分子网
  私有地址只能用作本地地址而不能用作全球地址，在因特网中的所有路由器对目的地址是私有地址的分组一律不进行转发
使用私有地址通信的内部网络，若分布在不同地方，如何相连
  采用IP隧道技术实现虚拟专用网VPN(Virtual Private Network)
4.6 VPN

## Slide 16: 基于IP隧道技术的VPN
互联网
4.6 VPN
X
10.1.0.1
部门 A
网络地址 = 10.1.0.0
（私有地址）
R1
R2
隧道
125.1.2.3
194.4.5.6
Y
10.2.0.3
网络地址 = 10.2.0.0
（私有地址）
部门 B
隧道两端：公有地址

## Slide 17: 基于IP隧道技术的VPN
因特网
4.6 VPN
X
10.1.0.1
部门 A
网络地址 = 10.1.0.0
（私有地址）
R1
R2
隧道
125.1.2.3
194.4.5.6
Y
10.2.0.3
网络地址 = 10.2.0.0
（私有地址）
部门 B
隧道两端：公有地址
虚拟专网 VPN

## Slide 18: 基于IP隧道技术的VPN
因特网
4.6 VPN
X
10.1.0.1
部门 A
网络地址 = 10.1.0.0
（私有地址）
R1
R2
隧道
125.1.2.3
194.4.5.6
Y
10.2.0.3
网络地址 = 10.2.0.0
（私有地址）
部门 B
当主机X向主机Y通信时
  X->Y的IP分组被作为DATA部分，封装在另一IP分组内
    内层IP分组的源、目的地址分别为10.1.0.1、10.2.0.3；整个分组加密
    外层IP分组的源、目的地址分别为125.1.2.3、194.4.5.6
外部IP分组的DATA部分
外部IP分组首部
X 到 Y 的IP分组的DATA部分
内层IP分组首部

## Slide 19: 提纲
4.1 网际协议IP
4.2 划分子网和构造超网
4.3 网络控制与诊断--ICMP协议
4.4 IP路由协议
4.5 IP多播
4.6 虚拟专用网 VPN
4.7 网络地址转换 NAT

## Slide 20: 网络地址转换 NAT (Network Address Translation)
内部网络中使用私有地址的主机如何访问互联网上的任意主机？
NAT负责私有地址与全局地址之间的翻译
  外部网络无需知道内部网络的地址情况
  需要在专用网连接到互联网的路由器上安装 NAT 软件
  装有 NAT 软件的路由器叫做 NAT路由器，它至少有一个有效的全局IP地址
  所有使用私有地址的主机在和外界通信时都要在 NAT 路由器上将其私有地址转换成 NAT拥有的全局IP地址，才能和互联网的其它主机进行通信
4.7 NAT
两个系统之间的信息转换：内部地址、外部地址

## Slide 21: NAT举例
客户端 10.24.0.23 想连接到服务器61.135.169.125的80端口
客户端发起连接
  客户端协议栈分配一个临时端口号10000，并发送请求
连接请求经过NAT设备
  NAT分配一个端口号50000，与该客户端请求建立映射关系
  NAT转发请求，将客户端的源地址和源端口替换为自己的地址和端口
4.7 NAT
NAT
61.135.169.125:80
10.24.0.23:10000
159.226.43.39
Int Addr | Int Port | NAT Port
10.24.0.23 | 10000 | 50000

## Slide 22: NAT举例
客户端 10.24.0.23 想连接到服务器61.135.169.125
NAT设备作为两端的代理
  对于客户端，NAT设备拦截其消息，并标记自己为发送方
  对于服务器端，NAT设备作为服务器消息的接收者
    将收到的服务器数据更新目的地址和端口，发送给内网主机
4.7 NAT
NAT
61.135.169.125:80
10.24.0.23:10000
159.226.43.39
Int Addr | Int Port | NAT Port
10.24.0.23 | 10000 | 50000
Src IP: 10.24.0.23 Dest IP: 61.135.169.125
Src Port: 10000 Dest Port: 80
Src IP: 159.226.43.39 Dest IP: 61.135.169.125
Src Port: 50000 Dest Port: 80
关于NAT的切身感受：网上投票

## Slide 23
Any
Questions
谢谢！