## Slide 1: 第五章 端到端传输(1)

## Slide 2: 网络传输
  消息按序传输
  拥塞控制
主机 H1
主机 H2
路由器 R1
路由器 R2
LAN1
WAN
LAN2
物理层
数据链路层
网络层
传输层
物理层
数据链路层
网络层
传输层
物理层
数据链路层
物理层
数据链路层
网络层
物理层
数据链路层
物理层
数据链路层
网络层
H1
H2
R1
R2
IP层：主机-主机的通信
网络层及其下层技术实现了主机到主机的通信
  依靠网络实现：无连接的、尽最大努力交付的数据报传输服务
为了支持网络应用间的数据传输，主机端还需要实现很多功能
  确保消息成功传输
  支持任意大的消息
应用层
AP1
APn
应用层
AP1
APn
传输层实现端系统上运行的应用进程间的逻辑通信，即端到端传输
UDP
TCP
  每台主机支持多应用进程
  允许接收方对发送方进行流量控制

## Slide 3: 提纲
5.1 传输层协议概述
5.2 用户数据报协议 UDP
5.3 传输控制协议 TCP

## Slide 4: 应用进程间通信
传输层实现应用进程间的端到端(end-to-end)通信
  向应用层提供通信服务
  面向通信部分的最高层，同时也是用户功能中的最低层
  一般只有端系统的协议栈才有传输层，网络结点仅用到下三层的功能
    现在网络中的middlebox也需要实现TCP等
5.1 传输层协议概述

应用进程
…


应用进程
…

IP 协议的作用范围
（提供主机之间的逻辑通信）
传输层协议的作用范围
（提供进程之间的逻辑通信）
互联网

## Slide 5: 传输层的两个主要协议
用户数据报协议UDP(User Datagram Protocol) [RFC 768]
  端到端的、尽力而为的数据报传输服务
    把下层网络的主机到主机的传递服务扩展到进程到进程的通信服务
    简单异步多路分解与复用：所有应用进程的数据通过传输层传输到IP层，即多路复用；传输层收到的数据交付给相应的应用进程即多路分解
传输控制协议TCP (Transmission Control Protocol) [RFC 793]
  端到端的、可靠的、面向连接的字节流服务
    应用最广泛的传输层协议，占据目前互联网的90%以上流量
    多路分解与复用
    连接管理：先建立逻辑连接，进行双向数据流传输，通信结束
    后撤销连接
    可靠传输：对一个连接上传输的每个字节编号，通过接收确认
    和重传来保证可靠传输
    流量控制：防止发送方发出的数据超出接收方的接收能力
    拥塞控制：防止过多数据注入网络造成网络结点或链路超载
5.1 传输层协议概述
IP
子网层
TCP
UDP
TCP/IP体系结构
应用层

## Slide 6: 传输端口与多路分解/复用
应用进程如何标识？
  实现应用进程的多路分解与复用的基本前提
利用操作系统赋予的进程标识符(pid)使得收发双方的进程相互识别?
  操作系统种类很多，而不同的操作系统使用不同格式的进程标识符
  进程的创建和撤销都是动态的，发送方几乎无法识别其它机器上的进程
  因此，需要用统一的方法对 TCP/IP 体系的应用进程进行标识
    不同操作系统的计算机需相互兼容，任意主机的应用进程能够互相通信
    往往需要利用目的主机提供的功能来识别终点，而不需要知道实现这个功能的进程
5.1 传输层协议概述

## Slide 7: 传输端口与多路分解/复用
传输层采用抽象定位符端口(port)，使得进程间能够间接相互识别
  源进程向源端口发送消息
  目的进程从目的端口接收消息
  尽管通信的终点是应用进程，但可以把端口想象是通信的终点
    只要把要传送的报文交到目的主机的相应的目的端口，剩下的工作（即最后交付目的进程）就由传输层协议来完成
5.1 传输层协议概述

## Slide 8: 传输端口与多路分解/复用
传输端口是一种抽象的软件端口
  应用层的各种协议进程与传输实体进行层间交互的一种地址
5.1 传输层协议概述
  不同操作系统对端口的具体实现方法不同
  一般，端口由一个消息队列实现
    消息到达时，协议把其加到相应端口队列，队列满，消息被丢弃
    应用进程需接收消息时，从队列前端读取一条消息；队列空则进程阻塞直到有消息

## Slide 9: 传输端口与多路分解/复用
传输端口是一种抽象的软件端口
  应用层的各种协议进程与传输实体进行层间交互的一种地址
5.1 传输层协议概述
  不同操作系统对端口的具体实现方法不同
  一般，端口由一个消息队列实现
    消息到达时，协议把其加到相应端口队列，队列满，消息被丢弃
    应用进程需接收消息时，从队列前端读取一条消息；队列空则进程阻塞直到有消息
UDP 端口 51000
UDP 端口 69


出队列
入队列
出队列
入队列
TFTP 服务器
TFTP 客户
UDP 用户数据报
应
用
层
运
输
层

## Slide 10: 传输端口与多路分解/复用
端口用16位整数标识
  仅对单台主机有效，区分本计算机应用层中的各进程
  进程实际需要通过特定主机的某个端口，即<主机IP，端口号>对，进行标识
    UDP传输由<主机IP，端口号>二元组唯一标识
    TCP连接由<源端口号，源主机IP，目的端口号，目的主机IP>四元组唯一标识
5.1 传输层协议概述

## Slide 11: 传输端口与多路分解/复用
发送进程如何知道接收进程的端口号？
  一般，由客户进程发起对服务器进程的消息交换，只要客户进程建立了与服务器进程的联系，服务器就能获得客户进程的端口号，从而进行应答
  客户进程如何首先知道服务器进程的端口号？
三类端口
  熟知端口(well-known port)：0~1023
    每个服务器进程在某个固定的熟知端口接收消息
    定期在RFC公布，大多数可在UNIX系统的/etc/services文件中得到
    一般，仅仅是通信的起点，客户、服务器端在该端口达成一致，在另一端口进行后续通信，以释放该端口给其它客户进程使用
  登记端口号：1024~49151
    供服务提供商使用，需在IANA登记，防止重复
  客户端端口：49152-65535
    供客户端使用，动态选择
5.1 传输层协议概述
应用程序 | FTP | SMTP | DNS | TFTP | HTTP | SNMP
熟知端口号 | 21 | 25 | 53 | 69 | 80 | 161

## Slide 12: 传输端口与多路分解/复用
举例
  三个客户端应用进程访问同一个目的端口25
  两个不同主机的客户进程可以共享一个源端口号300
5.1 传输层协议概述
主机A
主机B
主机C
源端口＝300
目的端口 25（SMTP）＋主机C的IP地址
3
源端口＝301
源端口＝300
1
2
目的端口 25（SMTP）＋主机C的IP地址
目的端口 25（SMTP）＋主机C的IP地址

## Slide 13: 提纲
5.1 传输层协议概述
5.2 用户数据报协议 UDP
5.3 传输控制协议 TCP

## Slide 14: UDP协议概述
用户数据报协议UDP(User Datagram Protocol) [RFC 768]
  最简单的传输协议
  把下层网络的主机到主机的传递服务扩展到进程到进程的通信服务，提供端到端的尽力而为的数据报传输服务
  IP 的数据报服务之上增加了很少一点的功能
    多路分解/多路复用，即端口的功能
    差错检测的功能
5.2 用户数据报协议UDP

## Slide 15: UDP协议特点
无连接的，无需建立连接，无需维护状态
  减小开销和启动延迟，例如DNS
尽最大努力交付，不保证可靠传输
  主机不需维持复杂的状态
没有拥塞控制
  网络的拥塞不影响源主机的发送速率
  以上两点适用于IP电话、视频直播等应用
    要求恒定发送速率，允许丢包，但是时延敏感
UDP 支持一对一、一对多、多对一和多对多的交互通信
  需要组播的应用都建立在UDP之上
5.2 用户数据报协议UDP

## Slide 16: UDP协议特点
面向报文的，在IP的功能上简单扩展到端到端
  发送方对应用程序交付下来的报文，添加UDP首部后，直接交付IP层
    不合并，不拆分，保留这些报文的边界，应用层交给 UDP 多长的报文，UDP 就照样发送，一次交付发送一个报文
  接收方 UDP， 对 IP 层交上来的 UDP 用户数据报，去除首部后就原封不动地交付上层的应用进程
    一次交付一个完整的报文
  应用程序必须选择合适大小的报文
    报文太长，IP层需要分片，降低IP层效率
    报文太短，首部相对太长，也降低效率
作为最基本的传输层协议，上层应用可实现更多功能、按需定制
  例如：UDT (UDP-based Data Transfer Protocol)，基于UDP的数据传输协议
    面向连接的应用层协议，在UDP的基础上增加拥塞控制和数据可靠传输控制机制
    主要支持高速广域网上的海量数据传输
      TCP在高带宽长距离网络上性能很差
5.2 用户数据报协议UDP

## Slide 17: UDP首部格式
目的端口号，与目的主机IP共同构成二元组，唯一标识应用进程
若接受方发现收到报文的目的端口不正确，则丢弃，通过ICMP发送端口不可达差错报文
  Traceroute就是利用这一点，让发送的UDP数据报使用非法的UDP端口，使得目的主机返回“端口不可达”报文，达到测试目的
5.2 用户数据报协议UDP
数 据
首 部
IP 数据报
源端口
目的端口
长 度
检验和
2
2
2
2
发送在前
UDP 用户数据报
数 据
首 部
UDP首部：8 个字节，由 4 个字段组成，每个字段都是两个字节
源端口号，需要对方回应时选用，否则全0
UDP用户数据报长度，最小值8(仅含首部)
检测UDP用户数据报在传输过程中是否出错，出错丢弃
计算时，需在UDP用户数据报之前加上伪首部

## Slide 18: UDP首部格式
5.2 用户数据报协议UDP
数 据
首 部
IP 数据报
源端口
目的端口
长 度
检验和
2
2
2
2
发送在前
UDP 用户数据报
数 据
首 部
校验和中计算进伪首部，是为了确定消息在正确的两个端点中传输
  例如：分组在传递过程中，目的IP被修改了，会造成分组错误传递，会被UDP校验和检出
伪首部
12
UDP长度
源 IP 地址
目的 IP 地址
0
17
4
4
1
1
2

## Slide 19: UDP首部格式
5.2 用户数据报协议UDP
计算 UDP 检验和的例子
10011001 00010011 → 153.19
00001000 01101000 → 8.104
10101011 00000011 → 171.3
00001110 00001011 → 14.11
00000000 00010001 → 0 和 17
00000000 00001111 → 15
00000100 00111111 → 1087
00000000 00001101 → 13
00000000 00001111 → 15
00000000 00000000 → 0（检验和）
01010100 01000101 → 数据
01010011 01010100 → 数据
01001001 01001110 → 数据
01000111 00000000 → 数据和 0（填充）
10010110 11101101 → 求和得出的结果
01101001 00010010 → 检验和
按二进制反码运算求和
将得出的结果求反码
153.19.8.104
171.3.14.11
12 字节
伪首部
8 字节
UDP 首部
7 字节
数据
填充
1087
13
全0
15
15
17
全0
全0
数据
数据
数据
数据
数据
数据
数据

## Slide 20: 休息！！！