## Slide 1: 第五章 端到端传输(2)

## Slide 2: 提纲
5.1 传输层协议概述
5.2 用户数据报协议 UDP
5.3 传输控制协议 TCP

## Slide 3: TCP协议概述
传输控制协议TCP (Transmission Control Protocol) [RFC 793]
  端到端的、面向连接的、可靠的、有序的字节流传输服务
    面向连接：通信双方先建立逻辑连接，再进行双向数据流传输，通信结束后撤销连接
    面向字节流：TCP将应用程序交付下来的数据看做一连串无结构的有序的字节流
    点对点的双工通信：每条TCP连接是一对点对点字节流，每个方向一个字节流
      TCP两端都设有发送缓存和接收缓存，存放双向通信的数据
      发送时，应用进程把数据传入TCP的发送缓存，TCP在合适时候将数据发出
      接收时，TCP把数据放入接收缓存，应用进程在合适时候读取数据
    多路分解与复用
    可靠传输：对一个连接上传输的每个字节编号，通过接收确认和重传来保证可靠传输
    流量控制：防止发送方发出的数据超出接收方的接收能力
    拥塞控制：防止过多数据注入网络造成网络结点或链路超载

## Slide 4: TCP协议概述
TCP的演进历史
年份 | 名称 | 简介
1974 | TCP | 由Vent Cerf和Robert Kahn提出基本概念
1982 | RFC 793 | 定义了现有TCP的基础：协议格式、连接管理、数据传输
1983 | BSD Unix | TCP实现和大规模应用
1987 | Nagle’s Algorithm | 合并小包，减少包发送量
1988 | TCP Tahoe | 拥塞控制、拥塞避免
1990 | TCP Reno | Tahoe + 快速恢复
1993 | TCP Vegas | 基于延迟的拥塞避免
1994 | ECN | 显式的拥塞提醒（需路由器支持）
1996 | Selective ACK | 选择性确认，基于SACK的丢包恢复
1996 | FACK | SACK + 更快的丢包恢复

## Slide 5: TCP协议概述
TCP的演进历史
年份 | 名称 | 简介
2004 | TCP NewReno | Reno + 快速恢复
2005 | Fast TCP | 基于丢包+延迟的拥塞控制，Akamai
2005 | Compound TCP | 基于丢包+延迟的拥塞控制，Windows
2007 | TCP Cubic | 基于三次函数的窗口管理，Linux
2010 | Initial window | 初始拥塞窗口由3增大到10
2010 | Data Center TCP | 适用于数据中心的TCP（更精确的ECN）
2011 | Multi-Path TCP | 多路径传输
2013 | TLP | TCP流尾部丢包的快速检测
2016 | RACK | TCP丢包的快速检测

## Slide 6: TCP协议概述
TCP的演进历史
  TCP一直在演进
    改变两端传输策略（只改端点实现）
    增加TCP扩展选项
    改变TCP标准头部
  TCP遵从向后兼容性 (Backward compatibility)
  TCP改进方向
    适应不同网络环境（无线网络、数据中心、多路径）
    提升传输性能（拥塞控制、丢包恢复）

## Slide 7: TCP协议概述

发送方
应用进程

接收方
应用进程
TCP 连接
连接管理：双向，但后续都以一个方向为例
TCP
发送缓冲区
TCP
接收缓冲区

## Slide 8: TCP协议概述
TCP
发送缓冲区
TCP
接收缓冲区

发送方
应用进程

接收方
应用进程
TCP 连接
H
表示 TCP 报文段的首部
x
表示序号为 x 的数据字节
19
20
21
字节流
18
17
16
15
14
把字节写入
发送缓存
7
6
8
H
发送 TCP 报文段
13
12
11
H
10
9
H
加上 TCP 首部
构成 TCP 报文段
4
5
从接收缓存
读取字节
1
2
3
0
触发传输：
  TCP怎样决定传送一个报文，发送多大的报文？

## Slide 9: TCP协议概述
TCP
发送缓冲区
TCP
接收缓冲区

发送方
应用进程

接收方
应用进程
TCP 连接
19
20
21
字节流
18
17
16
15
14
7
6
8
H
发送 TCP 报文段
13
12
11
H
10
9
H
4
5
1
2
3
0
滑动窗口算法是TCP的核心
  可靠和有序传输
  流量控制

## Slide 10: TCP协议概述
TCP
发送缓冲区
TCP
接收缓冲区

发送方
应用进程

接收方
应用进程
TCP 连接
19
20
21
字节流
18
17
16
15
14
7
6
8
H
发送 TCP 报文段
13
12
11
H
10
9
H
4
5
1
2
3
0
滑动窗口算法是TCP的核心
  可靠和有序传输
  流量控制
  自适应重传

## Slide 11: TCP协议概述
TCP
发送缓冲区
TCP
接收缓冲区

发送方
应用进程

接收方
应用进程
TCP 连接
19
20
21
字节流
18
17
16
15
14
7
6
8
H
发送 TCP 报文段
13
12
11
H
10
9
H
4
5
1
2
3
0
滑动窗口算法是TCP的核心
  可靠和有序传输
  流量控制
  自适应重传
  拥塞控制

## Slide 12: 提纲
5.1 传输层协议概述
5.2 用户数据报协议 UDP
5.3 传输控制协议 TCP
  5.3.1 TCP协议概述
  5.3.2 TCP报文段格式
  5.3.3 连接管理
  5.3.4 可靠和有序传输
  5.3.5 流量控制
  5.3.6 触发传输
  5.3.7 自适应重传
  5.3.8 拥塞控制

## Slide 13: TCP报文段格式
TCP报文段 (segment)
  TCP对等实体间交换的数据单元
  包括首部和数据两部分
    数据：每个报文段携带的由应用进程交付的一段字节流
    首部：不同字段的组合实现不同功能
IP数据部分
IP首部
发送在前
TCP报文段
TCP 数据部分
TCP 首部
5.3.2 TCP报文段格式

## Slide 14: TCP报文段格式
IP数据部分
IP首部
发送在前
TCP报文段
TCP 数据部分
TCP 首部
20 字节的
固定首部
TCP
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
接 收 窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
比特 0 8 16 24 31
填 充
32 bit
5.3.2 TCP报文段格式

## Slide 15: TCP报文段格式
20 字节的
固定首部
TCP
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
比特 0 8 16 24 31
填 充
32 bit
接 收 窗 口
源端口(SrcPort)、目的端口(DstPort)：各2字节，分别写入源、目的端口号
  端口是传输层与应用层的服务接口，传输层多路分解/复用通过端口实现
  每个TCP连接的唯一标识 <SrcPort, SrcIPAddr, DstPort, DstIPAddr>
5.3.2 TCP报文段格式

## Slide 16: TCP报文段格式
20 字节的
固定首部
TCP
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
比特 0 8 16 24 31
填 充
32 bit
接 收 窗 口
序号(SequenceNum)：4字节
  TCP 连接中传送的数据流中的每一个字节都按顺序编上一个序号，序号字段的值则指的是本报文段所发送的数据的第一个字节的序号
5.3.2 TCP报文段格式

## Slide 17: TCP报文段格式
TCP
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
比特 0 8 16 24 31
填 充
32 bit
接 收 窗 口
20 字节的
固定首部
确认号(Acknowledgment)：4字节
  指期望收到对方的下一个报文段的数据的第一个字节的序号
  若确认号=N，则表明：到序号N-1为止的所有数据已正确接收
5.3.2 TCP报文段格式

## Slide 18: TCP报文段格式
20 字节的
固定首部
TCP
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
比特 0 8 16 24 31
填 充
32 bit
接 收 窗 口
数据偏移/首部长度 (Offset/HdrLen)：4 bit
  TCP 报文段的数据起始处到 TCP 报文段起始处的偏移，即头部长度
  单位为32位字(4字节)，最大值为60字节，选项长度不超过40字节
5.3.2 TCP报文段格式

## Slide 19: TCP报文段格式
20 字节的
固定首部
TCP
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
比特 0 8 16 24 31
填 充
32 bit
接 收 窗 口
保留字段：6 bit
  置0，保留为今后使用
5.3.2 TCP报文段格式

## Slide 20: TCP报文段格式
20 字节的
固定首部
TCP
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
比特 0 8 16 24 31
填 充
32 bit
接 收 窗 口
6 bit 标志 (Flags) 字段
5.3.2 TCP报文段格式

## Slide 21: TCP报文段格式
20 字节的
固定首部
TCP
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
比特 0 8 16 24 31
填 充
32 bit
接 收 窗 口
URG (URGent, 紧急)：置1时，标志本报文段包含紧急数据
  此时紧急指针 (UrgPtr) 字段指明报文段中的非紧急数据从什么地方开始，紧急数据在报文段段体前部
5.3.2 TCP报文段格式

## Slide 22: TCP报文段格式
20 字节的
固定首部
TCP
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
比特 0 8 16 24 31
填 充
32 bit
接 收 窗 口
ACK (确认)：仅当该标志位置1时，确认号字段才有效
  表明接收方应对 确认号 字段加以注意
5.3.2 TCP报文段格式

## Slide 23: TCP报文段格式
20 字节的
固定首部
TCP
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
比特 0 8 16 24 31
填 充
32 bit
接 收 窗 口
PSH (PuSH, 推送)：该标志位置1时，说明发送方调用了push操作
  接收方应尽快地交付给接收应用进程
5.3.2 TCP报文段格式

## Slide 24: TCP报文段格式
20 字节的
固定首部
TCP
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
比特 0 8 16 24 31
填 充
32 bit
接 收 窗 口
RST (ReSeT, 复位)：该标志位置1时，说明TCP连接出现了严重差错
  必须释放连接，重新建立
  也通过对该位置1，拒绝一个非法的报文段或拒绝打开一个连接
5.3.2 TCP报文段格式

## Slide 25: TCP报文段格式
20 字节的
固定首部
TCP
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
比特 0 8 16 24 31
填 充
32 bit
接 收 窗 口
SYN (同步)：在建立TCP连接时使用，置1，表示这是一个连接请求/接受报文
  SYN=1, ACK=0：连接请求
  SYN=1, ACK=1：连接接受
5.3.2 TCP报文段格式

## Slide 26: TCP报文段格式
20 字节的
固定首部
TCP
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
比特 0 8 16 24 31
填 充
32 bit
接 收 窗 口
FIN (终止)：用来释放一个连接
  FIN = 1，表明此报文段的发送端的数据已发送完毕，要求释放TCP连接
5.3.2 TCP报文段格式

## Slide 27: TCP报文段格式
20 字节的
固定首部
TCP
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
比特 0 8 16 24 31
填 充
32 bit
接 收 窗 口
AdvertisedWindow (接收窗口)：2字节，滑动窗口算法中使用，流量控制
  指明该报文段发送者的接收窗口大小，用于指示对端设置其发送窗口大小
5.3.2 TCP报文段格式

## Slide 28: TCP报文段格式
20 字节的
固定首部
TCP
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
比特 0 8 16 24 31
填 充
32 bit
接 收 窗 口
CheckSum (校验和)：2字节，与UDP中的用法相同
  计算整个TCP首部部、TCP数据、伪首部（12字节）
5.3.2 TCP报文段格式

## Slide 29: TCP报文段格式
20 字节的
固定首部
TCP
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
比特 0 8 16 24 31
填 充
32 bit
接 收 窗 口
选项：可变长，最大40字节
  最大报文段长度 MSS (Maximum Segment Size)选项
  窗口扩大选项
  时间戳选项
  选择确认选项
5.3.2 TCP报文段格式

## Slide 30: TCP报文段格式
20 字节的
固定首部
TCP
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
比特 0 8 16 24 31
填 充
32 bit
接 收 窗 口
填充：为使整个首部长度是 4 字节的整数倍
5.3.2 TCP报文段格式

## Slide 31: TCP报文段格式
20 字节的
固定首部
TCP
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
比特 0 8 16 24 31
填 充
32 bit
接 收 窗 口
多路复用
  源、目的端口
连接管理
  SYN、FIN、ACK、序号、确认号
5.3.2 TCP报文段格式
可靠传输
  ACK、确认号、选项
流量控制
  接收窗口、选项
拥塞控制
  未在协议格式中体现

## Slide 32
Any
Questions
谢谢！