## Slide 1: 第五章 端到端传输(9)

## Slide 2: 提纲
5.1 传输层协议概述
5.2 用户数据报协议 UDP
5.3 传输控制协议 TCP
  5.3.1 TCP协议概述
  5.3.2 TCP报文段格式
  5.3.3 连接管理
  5.3.4 可靠和有序传输
  5.3.5 流量控制
  5.3.6 触发传输
  5.3.7 自适应重传
  5.3.8 拥塞控制

## Slide 3: 网络拥塞
Load
Throughput
Delay
knee
cliff
packet
loss
网络负载与网络性能
  网络中负载过大时，网络的性能会下降，当负载超过某阈值后，性能急剧下降
    Knee之后，吞吐率增长缓慢，延迟增长很快
    Cliff之后，吞吐率下降很快（到零），延迟增长很快（到无穷大）
  Congestion Collapse
    网络负载的增大使得网络的有效工作急剧减小
      大量未送达分组：分组消耗网络资源后中途被丢弃
      大量重传分组：火上浇油
5.3.8 拥塞控制
Load
congestion
collapse
拥塞避免、恢复、崩溃

## Slide 4: 网络拥塞
多个传输流共享(争用)网络内资源，资源需求超过网络容量时，产生问题
  每条流不知道当前网络资源分配情况
  每条流也不知道其它(竞争)流的存在
后果
  丢包率升高、时延增大、甚至网络崩溃 (Network Collapse)
挑战：如何协调网络内各条流，使其可以高效利用网络资源？
  发送速率适应网络瓶颈
  发送速率适应网络处理能力的变化
  多条流公平地共享资源
5.3.8 拥塞控制

## Slide 5: 两种拥塞控制思路
5.3.8 拥塞控制
端到端的拥塞控制
  不需要网络设备的拥塞提醒
    端设备通过丢包、延迟变化等推测网络拥塞状况
  优点
    网络中间设备设计简单
  缺点
    当拥塞推断策略较差时，网络资源利用率会很低
网络辅助的拥塞控制
  网络设备对端设备提供关于网络拥塞状态的反馈
    显式的规定发送速率 (ATM)
    通过标志位提醒拥塞 (ECN)
  优点
    资源利用率更高
  缺点
    网络中间设备设计更复杂
    每条流维护一个状态，可扩展性差
TCP采用端到端的拥塞控制策略
  遵循TCP/IP简单的设计理念，将可扩展性放到第一位

## Slide 6: TCP拥塞控制
TCP可以通过改变发送窗口大小控制发送速率
  TCP连接利用发送窗口控制可同时发送 (未确认) 的数据量
窗口大小
  MaxWindow = min (cwnd, AdvertisedWindow)
  通知窗口 (AdvertisedWindow)
    接收方决定，可以同时发出的最大字节数以防止超出接收方的接收能力
  拥塞窗口cwnd (Congestion Windows)
    拥塞控制算法决定，可以同时发出的最大字节数以防止造成网络拥塞
5.3.8 拥塞控制

## Slide 7: TCP拥塞控制
TCP拥塞控制的基本问题
  拥塞检测
  速率 (拥塞窗口) 调整
    根据是否发生拥塞
    三个子问题
      连接刚建立或当判断发生拥塞时，应如何找到合适的发送速率以适应可用资源
      根据可用资源的变化如何调整发送速率
      如何使得共享资源的各条流获得相对公平的服务
5.3.8 拥塞控制

## Slide 8: 拥塞检测
丢包是网络拥塞的主要迹象
  可通过丢包进行隐式的拥塞反馈
如何判断丢包？
  ACK
TCP判断拥塞的两个依据
  报文段超时
    现在通信线路的传输质量一般都很好，因传输出差错而丢弃分组的概率是很小的（远小于 1 %），出现超时，就可以猜想网络可能出现了拥塞
  收到多个重复ACK
    收到一个重复ACK，就知道接收方必定收到乱序到达的报文段，表明其前面的分组可能丢失
5.3.8 拥塞控制

## Slide 9: 发送速率 (拥塞窗口大小)调整
基本思想
  当判断网络拥塞时，减慢发送速率 (减小拥塞窗口大小)
  当收到新的ACK (非重复ACK) 时，增大发送速率以探测更多可用网络资源
增减控制策略？
  增大，增大多少？减慢，减慢多少？
  需要解决的三个子问题
    连接刚建立或当判断拥塞发生时，应如何找到合适的发送速率以适应可用资源
    根据可用资源的变化如何调整发送速率
    如何使得共享资源的各条流获得相对公平的服务
5.3.8 拥塞控制
拥塞避免
(加性增/乘性减, AIMD)
慢启动(slow-start)

## Slide 10: 慢启动 (slow-start)
基本思想
  主机开始发送数据 (连接刚建立) 或当判断拥塞发生时，不确定网络状况，应避免注入大量数据而引起拥塞
  拥塞窗口大小从很小的初始值开始，发送成功则快速增大，以探测网络的负载能力
拥塞窗口cwnd的初始值
  旧的规定：初始拥塞窗口cwnd 设置为 1 至 2 个发送方的最大报文段 SMSS (Sender Maximum Segment Size) 的字节数
  新的 RFC 5681： 把初始拥塞窗口 cwnd 设置为不超过2至4个SMSS
拥塞窗口cwnd的增长
  在每收到一个对新的报文段的确认后，把cwnd增加1个 SMSS 的数值数
5.3.8 拥塞控制

## Slide 11: 慢启动 (slow-start)
5.3.8 拥塞控制
发送方
接收方
发送 M1
确认 M1
发送 M2~M3
确认 M2~M3
发送 M4~M7
确认 M4~M7
cwnd = 1
cwnd = 2
cwnd = 4
发送 M8~M15
cwnd = 8
…
轮次 1
轮次 2
轮次 3
每经过一个传输轮次，拥塞窗口就加倍增长

## Slide 12: 慢启动 (slow-start)
慢启动的问题
  拥塞窗口快速增长到一定值会导致大量丢包
例子
  假设源通过网络正好能成功发送16个分组
  当成功发送这16个分组后，拥塞窗口增大到32
  源按照窗口大小发送32个分组，但将会有16个分组被丢弃
5.3.8 拥塞控制
当大致估计到网络负载能力时，应采用一种更缓和的调整机制

## Slide 13: 拥塞窗口的增减策略
5.3.8 拥塞控制
选出最优的策略组合，以达到上述目标：兼顾效率和公平性

## Slide 14: 拥塞窗口的增减策略
以两条流为例
  假设可用总资源为1
5.3.8 拥塞控制
User 1: x1
User 2: x2
fairness
line
efficiency
line
1
1
Inefficient: x1+x2=0.7
(0.2, 0.5)
Congested: x1+x2=1.2
(0.7, 0.5)
Efficient: x1+x2=1
Not fair
(0.7, 0.3)
最优分配点：
Efficient: x1+x2=1
Fair
(0.5, 0.5)
overload
underload

## Slide 15: 拥塞窗口的增减策略
加性增/加性减AIAD
  增：x + aI
  减：x – aD
  无法收敛到最优分配点
5.3.8 拥塞控制
User 1: x1
User 2: x2
fairness
line
efficiency
line
(x1h,x2h)
(x1h-aD,x2h-aD)
(x1h-aD+aI), x2h-aD+aI))

## Slide 16: 拥塞窗口的增减策略
乘性增/加性减MIAD
  增： x*bI
  减：x – aD
  无法收敛到最优分配点
5.3.8 拥塞控制
User 1: x1
User 2: x2
fairness
line
efficiency
line
(x1h,x2h)
(x1h-aD,x2h-aD)
(bI(x1h-aD), bI(x2h-aD))

## Slide 17: 拥塞窗口的增减策略
乘性增/乘性减MIMD
  增： x*bI
  减：x*
  无法收敛到最优分配点
5.3.8 拥塞控制
User 1: x1
User 2: x2
fairness
line
efficiency
line
(x1h,x2h)
(, )
(x1h, x2h)

## Slide 18: 拥塞窗口的增减策略
5.3.8 拥塞控制
User 1: x1
User 2: x2
fairness
line
efficiency
line
(x1h,x2h)
(, )
( +aI, +aI)

## Slide 19: 休息！！！