## Slide 1: 第六章 网络应用（1）

## Slide 2: 概述
网络通信的最终目的
  包罗万象的网络应用
    20世纪80年代：基于文本的电子邮件、文件传输、文本聊天
    20世纪90年代：Web应用、IP电话、视频会议
    20世纪末：即时通信、 P2P文件共享
    如今：视频分发、社交网络、电子商务…….
    未来：全息通信、智能交通、智慧城市……

## Slide 3: 概述
传输层、网络层以及更底层技术，实现了应用进程之间的通信
在此之上的网络应用
  部分看做是网络协议 (应用层协议)
    从它们与其它计算机上的对等实体交换消息的角度看
  部分看做是传统应用程序
    从它们与窗口系统、文件系统，以及最终和用户之间相互作用的角度看
应用层协议
  定义某一类网络应用的应用进程之间的通信规则（区别于应用程序）
    应用进程间交换的报文类型：如请求、响应
    各种报文类型的语法
    报文字段的语义
    进程何时、如何发送报文，以及对报文进行响应的规则

## Slide 4: 提纲
6.1 基本应用模型
6.2 域名系统DNS
6.3 万维网
6.4 电子邮件
6.5 文件传送协议
6.6 远程终端协议 Telnet
6.7 动态主机配置协议DHCP
6.8 简单网络管理协议 SNMP
6.9 应用进程跨越网络的通信

## Slide 5: 基本应用模型
互联网由边缘和核心组成
  网络核心包括路由器及连接链路，其目的是为网络边缘节点之间提供数据传输服务
  网络边缘包括用户侧和服务侧
    用户侧由用户所使用的各种终端组成，它们是网络应用过程中服务请求数据的起点，也是服务响应数据的终点
    服务侧由提供各种特定应用的服务器构成，它们是网络应用过程中服务请求数据的终点，也是服务响应数据的起点
用户与服务之间的关系来看，网络应用的基本模型分为两种

## Slide 6: 基本应用模型
用户 - 用户模型（C to C，简称CC模型）
  用户和用户之间相互通信，实现特定的应用服务
应用两端分别是用户和服务系统
应用两端都是用户
用户 - 服务器模型（C to S，简称CS模型）
  用户和服务器之间相互通信，实现特定的应用服务

## Slide 7: 基本应用模型
CC模型和CS模型的共同点：均需要服务系统的支撑
  CC应用模型中，用户之间仍然需要网络中的服务系统提供支撑，才能够进行相互通信并进而实现应用目的
CC模型
CS模型

## Slide 8: CC模型 – 端服务系统模型
在靠近用户的网络边缘，分别部署端服务系统，各个端服务系统组合起来，共同实现针对某一通信目的的网络应用
  电子邮件（E-Mail）、VPN、隧道通信等

## Slide 9: CC模型 – 端服务系统模型
  电子邮件（E-Mail）、VPN、隧道通信等
因特网
X
10.1.0.1
部门 A
网络地址 = 10.1.0.0
（私有地址）
R1
R2
隧道
Y
10.2.0.3
网络地址 = 10.2.0.0
（私有地址）
部门 B
隧道两端：公有地址
虚拟专网 VPN

## Slide 10: CC模型 – 端服务系统模型
特点
  因为每个端服务系统面向的用户规模有限，对服务系统的服务能力没有过高要求
  应用服务的两端都是用户，采用这种部署方式能实现对用户数据管理的自主可控，更好地满足用户个性化需求和隐私保护
  网络管理员能够自主控制在本地网络上部署策略和部署成本
  对用户来讲，用户可见的仅包括离自己很近的端服务系统，其配置管理与更新策略较为容易实现

## Slide 11: CC模型 – 中心服务系统模型
网络应用的两端仍然是用户，用户之间依赖于统一部署的服务系统实现应用，用户所在网络的管理员无法参与服务系统的部署与管理
  电商、即时通信应用……

## Slide 12: CC模型 – 中心服务系统模型
特点
  服务系统面向全体用户，对系统处理能力要求较高
  为提高系统服务能力，服务商倾向于采用各种分布式部署方案，大大提升了系统复杂度和管理难度
  对用户应用策略和用户数据统一管理，带来用户隐私泄露风险

## Slide 13: CS模型
服务系统部署于网络中，每个用户通过访问服务系统，获取相应的服务数据
  Web、DNS、DHCP、SNMP等，用户访问的目的是获取服务系统所提供的数据，用户之间不需要进行交互

## Slide 14: CS模型 – 进一步扩展与优化
往往在靠近用户侧的地方部署本地代理，作为用户访问服务系统的前端环节
  降低服务系统工作负载
  提升用户访问效率
  降低用户侧配置复杂度
  降低服务系统部署成本
Web代理、本地域名服务器、DHCP代理

## Slide 15: 休息！！！