## Slide 1: 第八章（1） 下一代互联网协议（IPv6）

## Slide 3: 提纲
1 IPv6的产生背景及概述
2 首部结构
3 地址结构
4 自动配置
5 本地通信 (邻居发现)
6 超长数据传送
7 与IPv4的互通和转换

## Slide 4: IPv6的产生背景
随着互联网的飞速发展，上世纪末，其核心协议IPv4逐渐面临几大问题
  地址空间不足
    32位地址空间不够、地址分配方案的不合理，造成地址枯竭
    尽管通过CIDR、NAT等技术暂时缓解，到2011年2月，IPv4 地址已经耗尽
      ISP 已经不能再申请到新的 IP 地址块，我国在2014-2015年也逐步停止了向新用户和应用分配 IPv4 地址
  可扩展性
    随着ISP数目的增长，路由表急剧膨胀
    通过CIDR缓解
  安全性
    IP网络设计之初场景是安全的，力求简单，不可控不可管
    打补丁的方法缓解

## Slide 5: IPv6的产生背景
20世纪90年代初，IETF开始着手下一代互联网协议IP-the next generation (IPng) 的制定工作
IETF公布的IPng的设计原则
  支持几乎无限大的地址空间
  减小路由表的大小，使路由器能更快地处理数据包
  提供更好的安全性，实现IP级的安全
  支持多种服务类型，支持组播
  支持自动地址配置，允许主机不更改地址实现异地漫游
  允许新旧协议共存一段时间
  协议必须支持可移动主机和网络

## Slide 6: IPv6的产生背景
IPv6 --下一代互联网协议 (IPng) 的一个具体提案
  近乎无限的地址空间
  简化首部格式
  网络层认证和加密
  更高的服务质量保证
  真正的即插即用功能
  可移动性的真正实现

## Slide 7: IPv6的特性 (改进)
地址空间增大
  128位 = 340万亿万亿万亿个地址 = 地球表面67万亿个地址/平方米
  分层地址结构，改进地址聚合能力
  更有效的首部结构，在某些情况下可提高路由效率
  简化了IP分组首部
    包含8个字段 (IPv4是12个字段)
  IPv6 首部改为 8 字节对齐，首部长度必须是 8 字节的整数倍
    原来的 IPv4 首部是 4 字节对齐
  更好地支持扩展功能（选项）
    这一改变对新的分组首部很重要，一些从前必要的字段现在变成可选的
    表示选项的方式也不同，使路由器能简单跳过与它无关的选项，加快分组处理速度
    顺序结构------〉链式结构

## Slide 8: IPv6的特性 (改进)
支持即插即用，即邻居发现与自动配置
  因此 IPv6 不需要使用DHCP
  提高运行效率，更轻松地改变网络和重新编号，简化网络应用（移动IP）
  集成的安全特性性
  身份认证和保密功能是IPv6的关键特征
  支持资源预分配（理论上而言）
  取代IPv4的服务类型字段，IPv6的流标记字段支持属于一个特别的业务流的标记，从而能够支持诸如实时视频这样的特殊业务，保证一定的带宽和时延

## Slide 9: IPv6相关的RFC
RFC 2460： Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification
RFC 4861：Neighbor Discovery for IP Version 6 (IPv6)
RFC4291：IP Version 6 Addressing Architecture
RFC 4862：IPv6 Stateless Address Configuration
RFC 4443：Internet Control Message Protocol (ICMPv6), for IP Version 6 (IPv6)
RFC 8201：Path MTU Discovery for IP Version 6 (IPv6)
RFC 4213：Basic Transition Mechanisms for IPv6 Hosts and Routers
RFC 6275：Mobility Support in IPv6

## Slide 10: 提纲
1 IPv6的产生背景及概述
2 首部结构
3 地址结构
4 自动配置
5 本地通信 (邻居发现)
6 超长数据传送
7 与IPv4的互通和转换

## Slide 11: IPv6 vs IPv4 分组结构
IPv6 Header
minimum
20 octets
maximum
65535 octets
IPv4 PDU
Fixed
40 octets
maximum
65575 octets
IPv6 PDU
0 or more
IPv4 Header
Data Field
Extension
Header
Extension
Header
……
Transport-level PDU

## Slide 12: IPv6 vs IPv4 分组首部
Destination Address
Source Address
Payload Length
Next Header
Hop Limit
Ver
Traffic Class
Flow Label
Options + Padding
Destination Address
Source Address
TTL
Protocol
Header Checksum
Identification
Flags
Offset
Ver HLen
Service Type
Total Length
IPv4 Packet Header
IPv6 Packet Header
32 bits
10个固定长度的字段、2个地址空间、若干个选项

## Slide 13: IPv4分组首部分析
基本特征
  选项：用于附加功能的实现
效率低下的原因
  对于分段处理复杂，且每个中间结点都需要处理
  分组首部校验和浪费，传输层协议有自己的计算方式
  报头长度不固定，需要报文长度进行标识
  对于选项的处理采取搜索式方式

## Slide 14: IPv6 分组的一般结构
IPv6 Header
基本首部
有效载荷
选项 (扩展首部)
Extension
Header
Extension
Header
……
Transport-level PDU
IPv6 分组结构
  由一个40字节的基本首部、零个或多个扩展首部、数据 (净负荷，由上层TCP或UDP的PDU构成) 组成
扩展首部是基于这样一个原理
  大多数信息包只需要简单的处理，因此基本首部的信息就够了
  在网络层需要额外信息的分组可以把这些信息编码到扩展首部
  这种处理方式提高了数据包的处理效率

## Slide 15: IPv6对于分组首部的改进
将IPv4选项合并到标准IPv4首部比较复杂
  IPv4首部变长：最短为20字节，最长为60字节，附加数据包含IPv4选项，必须由路由器翻译以对IP包进行处理，这种方法有两个影响
    路由器实现时往往对附加选项的包进行分别处理，导致处理效率降低
    由于选项导致性能下降，开发者倾向于不使用/不处理选项
使用IPv6扩展首部，可以在不影响性能的前提下实现选项
  开发者可以在必要时使用选项，而无须担心路由器会对带扩展选项的包区别对待，除非是设置了选路扩展头或逐跳选项

## Slide 16: IPv6基本首部
IPv6 将首部长度变为固定的 40 字节，称为基本首部 (base header)
  将不必要的功能取消了，首部字段数减少到只有 8 个
  取消了首部的检验和字段，加快了路由器处理数据报的速度
  在基本首部的后面允许有零个或多个扩展首部
  所有的扩展首部和数据合起来叫做数据报的有效载荷(payload)或净负荷

## Slide 17: 扩展首部
目前IPv6协议中已经定义的扩展首部
  逐跳选项报头（Hop By Hop Header，HBH）
  目的选项报头（Destination Option Header，DOH）
  路由报头（Routing Header，RH），也称为选路报头
  分段报头（Fragment Header，FH）
  身份认证报头（Authentication Header，AH）
  载荷安全封装报头（Encapsulated Security Payload Header，ESP）等
  移动报头（Mobility Header，MH）

## Slide 18: 扩展首部
首部顺序
  IPv6 header
  Hop-by-hop options header
  Destination options header
  Routing header
  Fragment header
  Authentication header
  Encapsulation security payload header
  Destination options header
IPv6 packet with all extension headers
Octets:
40
Variable
Variable
Variable
Variable
Variable
Variable
8
= Next header field
IPv6 header
Hop-by-hop options header
Routing header
Fragment header
Authentication header
Encap security payload header
TCP header
Application data
Destination options header

## Slide 19: 扩展首部处理
扩展首部必须通过前一个首部的下一个头字段来确认
  这个字段为8位，最多只能有256个不同值
  该字段不仅对扩展首部进行标识，还标识着封装在IP包内的所有其他协议

## Slide 20: 扩展首部处理
允许通过逐跳选项扩展首部和目的地选项扩展首部来建立新的选项，统称为选项扩展首部
  通过使用这些选项头扩展，很容易实现新选项
对于一个全新的扩展首部类型
  若目的节点支持新的扩展首部类型，则正常处理
  如果不支持，则目的节点丢弃该扩展首部，并返回错误消息

## Slide 21: 扩展首部
无扩展首部
有扩展首部

## Slide 22: 提纲
1 IPv6的产生背景及概述
2 首部结构
3 地址结构
4 自动配置
5 本地通信 (邻居发现)
6 超长数据传送
7 与IPv4的互通和转换

## Slide 23: 寻址模型
IPv6寻址模型基本上和IPv4的相同
  IPv6地址与特定的网络接口而不是与特定的计算机相关联
  一个拥有多个网络接口的节点可以具有多个IPv6地址
  一个单个的接口可以分配多个相同类型或者不同类型的地址
  一个单播地址只能与一个网络接口相关联
  一个结点接口的单播地址可用来唯一地标志该结点

## Slide 24: 地址模型
地址属于接口，而非主机
  这一点和IPv4相同
地址有范围
  Link Local
  Site Local
  Global
地址有生存期
  Lifetime
Link-Local
Site-Local
Global
Link Local和Site Local：不需要验证目的地址是否与自己同一网段！

## Slide 25: 冒号十六进制记法
以16位为一分组，每个16位分组写成4个十六进制数，中间用冒号分隔
  21DA:00D3:0000:2F3B:02AA:00FF:FE28:9C5A
零压缩机制
  某些地址中包含很长的零序列，用双冒号“::”表示，只能用一次
  例如地址1080:0:0:0:8:800:200C:417A，可表示为压缩格式1080::8:800:200C:417A

## Slide 26: 地址类型
IPv6 分组的目的地址可以是以下三种基本类型地址
  单播(unicast)：传统的点对点通信，包括全球单播地址和本地单播地址
    发往单播地址的分组被送给该地址标识的接口
  组播(multicast) ：一点对多点的通信
    发往组播地址的分组被送给该地址标识的所有接口
  任播(anycast)：这是 IPv6 增加的一种类型，任播的目的站是一组计算机，但分组在交付时只交付其中的一个，通常是距离最近的一个
    发往任播地址的分组被送给该地址标识的接口之一（路由协议度量距离最近的）
    任播地址不能用作源地址，而只能作为目的地址

## Slide 27: 地址结构
IPv6 扩展了地址的分级概念，使用以下三个等级
  全球路由选择前缀，占 48 位
  子网标识符，占16 位
  接口标识符，占 64 位
第一级
第三级
接口标识符
（64 位）
子网
标识符
（16 位）
第二级
全球路由选择前缀
（48 位）
位 0 48 64 127

## Slide 28: 接口标识符EUI-64
IEEE定 义了一个标准的 64 位全球唯一地址格式 EUI-64
  EUI-64 前三个字节为公司标识符，但后面的扩展标识符是五个字节
  较为复杂的是当需要将 48 位的以太网硬件地址转换为 IPv6 地址
  把以太网地址转换为EUI-64
  00 10 5a 63 af 14 - 〉0210:5aff:fe63:af14
    fe80::0210:5aff:fe63:af14
0xFFFE
低 24 位
Cccccc1g cccccccc cccccccc 1111111111111110
Cccccc0g cccccccc cccccccc
位 0 8 24 47
位 0 8 24 40 63
IEEE 802 地址
接口
标识符
低 24 位
G/L 位
G/L = 1

## Slide 29: 休息！！！