## Slide 1: 第八章（2） 下一代互联网协议

## Slide 2: 提纲
1 IPv6的产生背景及概述
2 首部结构
3 地址结构
4 自动配置
5 本地通信 (邻居发现)
6 超长数据传送
7 与IPv4的互通和转换

## Slide 3: IPv6地址配置问题
IPv6协议支持地址自动配置，实现即插即用
  IPv6节点通过地址自动配置得到IPv6地址和网关地址
  支持有状态地址自动配置和无状态地址自动配置
    有状态地址自动配置
      启动协议（BOOTP）
      动态主机配置协议（DHCP）
    无状态地址自动配置（IPv6特有）
      由48位MAC地址生成64位接口标识符
      结合前缀信息生成地址，验证地址的唯一性

## Slide 4: 无状态地址自动配置
地址配置步骤
  根据48位MAC地址生成64位接口标识符
  生成链路本地地址并验证唯一性
  接收路由器宣告消息，获取64位前缀信息
  拼接获得128位地址全局地址
  验证地址的唯一性
  手工配置任何单播地址，均需执行重复地址检测（为什么？）

## Slide 5: 重复地址检测
发送邻居请求（相当于IPv4中的ARP请求）
  连续发送多次
规定时间内收到邻居宣告
  重复地址检测失败
  采取其他措施继续配置或放弃
未收到邻居宣告，重复地址检测通过

## Slide 6: 提纲
1 IPv6的产生背景及概述
2 首部结构
3 地址结构
4 自动配置
5 本地通信 (邻居发现)
6 超长数据传送
7 与IPv4的互通和转换

## Slide 7: IPv6 邻居发现
邻居发现协议是IPv6协议族的一个重要组成部分
RFC 4861是邻居发现协议的标准文本
实现了对应于IPv4中的地址解析协议（ARP）、控制报文协议（ICMP）中的路由器发现部分、重定向协议的所有功能
协议性能
  在IPv4中，由IP层到链路层地址的解析是基于链路层的广播机制来实现的
  在IPv6中，是基于IP层的多播机制实现的，这样在地址解析的过程中，受到地址解析所发送分组影响的结点数大大减少，而且非IPv6结点则根本不受影响

## Slide 8: IPv6 邻居发现协议
同一链路上的IPv6节点基于邻居发现协议
  探测彼此存在
  解析链路层地址
  发现默认路由器及本地前缀
  维护邻居节点的可达性信息
  路由重定向

## Slide 9: 消息类型
Neighbor Advertisement
Router Solicitation
Routing Redirect
Neighbor Solicitation
Router Advertisement
Host
Router

## Slide 10: 数据结构
必要性
  IPv6设计的一个基本原则就是主机必须能够正确地工作，尽管主机在网络中知道的信息极少
  主机不像路由器可以存储路由表并具有一些永久的参数，计算机在引导程序阶段必须自动配置自己，学习一些与其它目的节点交互信息所需的最小信息集合
  这些信息存储在内存的一组数据结构中，这些数据结构称为缓存（cache）
  这些数据结构是一些记录阵列，每一条记录被称为一个列表条目
  每个条目中的信息都有一个有效的生存期，过时的条目被定期的从cache中清除来限制cache的大小

## Slide 11: 数据结构
邻居缓存（Neighbor Cache）
  邻居缓存为每个邻居保存一个列表条目，用来存放节点近期访问过的邻居节点
  每个列表条目包含一个在线单播IPv6地址和相关的链路层地址；一个用来说明此邻居是否是路由器标志位；一个等待传输的数据包的指针
在线单播IP地址 | 与IP地址相应的链路层地址 | IsRouter flag | 指针：指向等待传输的包

## Slide 12: 数据结构
目的缓存 (Destination Cache)
  目的缓存包含节点近期访问过的每一个节点地址
  包括一个IPv6地址和一个指向邻居缓存的指针，邻居缓存中包含了节点到达目的地址所需的下一跳地址
  目的缓存与邻居缓存的一个主要区别是目的缓存条目列表中的目的地址信息可以远程的，也可以是本地的；而邻居缓存中仅本地目的地址信息
IP地址（在线/离线） | 指针：指向邻居缓存中到达目的地地址的下一跳地址

## Slide 13: 数据结构
前缀列表 (Prefix List)
  包含每一个在线的前缀，用来决定一个地址是否在线
  根据接收到的路由器宣告消息中的信息创建的
  有效期既有有限的也有无限的，链路本地前缀就具有无限制的有效期
在线前缀 | 失效计时器值

## Slide 14: 数据结构
默认路由器列表 (Default Router List)
  包含所有可作为默认路由器的路由器列表条目
  列表条目包含一个指向邻居缓存的指针，邻居缓存中包含默认路由器的IPv6地址和链路层地址、状态标志位
  列表条目从路由器宣告消息中得到一个失效时间值
路由器IP | 失效计时器值 | 指针：指向邻居缓存中有关默认路由的IP地址和链路层地址

## Slide 15: 数据结构
四种数据结构之间的关系
  当节点发送数据包时，它先检查目的缓存中是否有相应的地址关系。若没有，则检查前缀列表中是否有匹配的前缀；若有，则下一跳地址与目的地址相同；否则发送节点必须在默认路由器列表中选择一个为它转发包的路由器作为下一跳地址
  决定了下一跳地址后，节点访问邻居缓存来决定下一跳地址的链路层地址
决策层面信息
简单了解即可
执行层面信息

## Slide 16: 提纲
1 IPv6的产生背景及概述
2 首部结构
3 地址结构
4 自动配置
5 本地通信 (邻居发现)
6 超长数据传送
7 与IPv4的互通和转换

## Slide 17: IPv4中的分段机制
当路径途中的路由器需要对数据报进行分片时，填充与分段有关的字段
路由器将每个分组分片发送给最终的目的站，而在目的站将收到的各个分组分片收集起来，组装成原来的分组，再从中抽取出数据部分
可能造成数据在传送过程中被多次分段

## Slide 18: 超长数据的传送问题
路径（Path）
  源节点到目的节点所经过的链路组成的路径
链路最大传输单元（link MTU）
  在无分段前提下，一条给定链路上的最大能够传输的分组的长度
路径最大传输单元（Path MTU）
  一条给定路径上的min {link MTUs}

## Slide 19: 超长数据的传送问题
IPv6 把分片限制为由源站来完成
  源站可以采用保证的最小 MTU（1280字节）
  或者在发送数据前完成路径最大传送单元发现(Path MTU Discovery)，以确定沿着该路径到目的站的最小 MTU
动态发现路径最大传输单元的方法
  在发送前发现传输路径的最大传输单元
  不允许中间分段
  定义了分段报头
  假设路径MTU为第一跳链路MTU
    如果中间路由器的链路MTU小于所设定的路径MTU，返回ICMPv6消息“Packet size Too Large”
    源节点根据新的消息，获得更为精确的路径MTU

## Slide 20: 分段扩展首部
格式
0
29
16
31
位
下 一 个 首 部
片 偏 移
8
标 识 符
保 留
保 留
M
例：IPv6 分组的有效载荷长度为 3000 字节，下层以太网 MTU 为 1500 B
  分成三个分组分片，两个 1400 字节长，最后一个是 200 字节长
IPv6 基本报头
分片报头 1
第 一 个 分 片
1400 字节
IPv6 基本报头
分片报头 2
第 二 个 分 片
1400 字节
IPv6 基本报头
分片报头 3
第三个分片
200 字节
扩展报头

## Slide 21: 提纲
1 IPv6的产生背景及概述
2 首部结构
3 地址结构
4 自动配置
5 本地通信 (邻居发现)
6 超长数据传送
7 与IPv4的互通和转换

## Slide 22: IPv4 向 IPv6 的过渡策略
过渡进程
  IPv6发展初级阶段
  IPv4与IPv6共存阶段
  IPv6占主导地位阶段

## Slide 23: IPv4 向 IPv6 的过渡策略
过渡技术
  双栈协议(Dual Stack)
  隧道技术 (Tunnel)
  网络地址转换、协议转换技术 NAT-PT (Network Address Translation –Protocol Translation)
应用层协议 | 
TCP | UDP
IPv6协议、 IPv4协议 | 
物理网络 | 

## Slide 24: 双协议栈 (Dual Stack)
双栈方法就是主机和路由器在同一网络接口上运行IPv4栈和IPv6栈
物理/数据链路
IPv6
IPv4
TCP/UDP
应用
0x0800
0x86dd
TCP/UDP

## Slide 25: 双栈应用
双协议栈
IPv6/IPv4
IPv6
IPv6
IPv4 网络
A
B
C
D
E
F
流标号：X
源地址：A
目的地址：F
……
数据部分
流标号：无
源地址：A
目的地址：F
……
数据部分
双协议栈
IPv6/IPv4
…
IPv6 数据报
IPv6 数据报
源地址：**
目的地址：*
……
数据部分
源地址：**
目的地址：*
……
数据部分
IPv4 网络
IPv4 数据报
IPv4 数据报
需要进行头部转换

## Slide 26: 隧道
在 IPv6 数据报要进入IPv4网络时，把 IPv6 数据报封装成为 IPv4 数据报，整个的 IPv6 数据报变成了 IPv4 数据报的数据部分
当 IPv4 数据报离开 IPv4 网络中的隧道时，再把数据部分（即原来的 IPv6 数据报）交给主机的 IPv6 协议栈
IPv6隧道
IPv6隧道
IPv6隧道
IPv6
IPv6
A
F
…
IPv4 数据报
IPv4 数据报
源地址：B
目的地址：E
IPv6
数据报
双协议栈
IPv6/IPv4
流标号：X
源地址：A
目的地址：F
……
数据部分
IPv6 数据报
流标号：X
源地址：A
目的地址：F
……
数据部分
IPv6 数据报
源地址：B
目的地址：E
IPv6
数据报
IPv4 网络
B
C
D
E
双协议栈
IPv6/IPv4
IPv4网络

## Slide 27: NAT-PT
针对对象
  通信中间设备
实现方式
  IP网络地址翻译器 (NAT) 的地址翻译机制和无状态IP/ICMP翻译器 (SIIT) 的v6/v4协议翻译机制的结合
特点
  用于纯IPv4节点与纯IPv6节点间的通信，IP包的路由对端节点透明

## Slide 28: NAT-PT
NAT
  v6-v4地址动态翻译
PT
  v6-v4协议翻译
ALG (应用层网关)
  v6-v4应用程序翻译（如DNS-ALG）
NAT-PT
IPv6网络
IPv4网络
NAT+PT(+ALG)

## Slide 29
Any
Questions
谢谢！