## Slide 1: 时钟分频器

## Slide 2: 分频的定义
受外部周期信号激励的震荡，其频率恰为激励信号频率的纯分数，就叫做分频。实现分频的电路或装置称为“分频器”。

## Slide 3
一个数字系统中往往需要多种频率的时钟脉冲作为驱动源，这样就需要对FPGA的系统时钟（频率太高）进行分频
偶数分频
奇数分频
半整数分频
小数分频

## Slide 5: 偶数分频
假设为N分频，由待分频的时钟触发计数器计数，当计数器从0计数到N/2-1时，输出时钟进行翻转，并给计数器一个复位信号，使得下一个时钟从零开始计数。以此循环下去。这种方法可以实现任意的偶数分频。
电路上只需一个D触发器和一个非门即可实现，Q(n+1)=D，D=~Q(n),clk_out=Q(n+1) .

## Slide 6: 奇数分频
占空比
  高电平在一
  个周期之内
  所占的时间
  比率
  直接对上升沿计数，计数到(N-1)/2 时让输出翻转，计数到(N-1)时让输出状态再次翻转，并将计数器清零。

## Slide 7
具体方法
  用刚才的方法先通过对上升沿计数产生一个占空比为不是50%的N分频器，再用同样的方法对下降沿计数产生一个占空比也不是50%的N分频器，最后将这两个分频器的输出进行“与/或”运算，就可以得到占空比为50%的奇数N分频器。

## Slide 8: 实验内容
实现一个任意偶数分频。
实现一个占空比为50%的任意奇数分频器。
代码中出现错误请自行解决或同学交流，老师解决扣除本次试验部分成绩。