## Slide 1
数字电路
中国科学院计算技术研究所
安学军研究员
axj@ict.ac.cn

## Slide 2: 第五章 触发器
Notes: 无习题

## Slide 3: 触发器
重点内容
锁存器与触发器：
  SR、D触发器的工作原理及其逻辑符号、触发器方式及功能

## Slide 4: 触发器
概述
SR锁存器
电平触发的触发器
边沿触发的触发器
触发器的逻辑功能及其描述方法

## Slide 5: 触发器
概述
SR锁存器
电平触发的触发器
边沿触发的触发器
触发器的逻辑功能及其描述方法

## Slide 6: 概述
触发器
  能够存储1位二值信号的基本单元电路
  又称半导体存储单元或记忆单元
  特点
    具有两个能自行保持的稳定状态
    根据不同的输入信号可以置成0或1

## Slide 7: 概述
触发器
  分类
    触发方式（电平触发、边沿触发）
    逻辑功能（SR触发器、D触发器等）
    存储数据的原理（静态触发器、动态触发器）
Notes: 本章只介绍静态触发器

## Slide 8: 触发器
概述
SR锁存器
电平触发的触发器
边沿触发的触发器
触发器的逻辑功能及其描述方法
*触发器的动态特性

## Slide 9: SR锁存器
电路结构
  或非门组成的锁存器
Notes: 触发器的基本构成部分，有两个能够自行保持的稳定状态，并根据输入信号制成1或0状态

## Slide 10: SR锁存器
电路结构
  或非门组成的锁存器

## Slide 11: SR锁存器
电路结构
  或非门组成的锁存器
  工作原理
a . RD＝0，SD＝1
Q＝0
SD＝1
RD＝0
Q＝0
Q＝1
b . RD＝1，SD＝0
Q＝0
RD＝1
SD＝0
Q = 0
Q  ＝1
锁存器的1态
锁存器的0态
置位端或置1输入端
复位端或置0输入端

## Slide 12: SR锁存器
电路结构
  或非门组成的锁存器
  工作原理
c . RD＝0，SD＝0
Q*＝0
SD＝0
Q =0
Q * ＝1
若Q＝0
Q：原态，Q*：新态
Q*＝1
RD＝0
Q* =0
Q * ＝0
若Q＝1
Q*＝Q 保持原态

## Slide 13: SR锁存器
电路结构
  或非门组成的锁存器
  工作原理
d . RD＝1，SD＝1
Q＝Q  = 0，为禁态，也称为不定态，即RD和SD同时去掉高电平加低电平，输出状态不定，故输入端应该遵循RDSD＝0
特性表

## Slide 14: SR锁存器
电路结构
  与非门组成的锁存器
特性表
低电平有效

## Slide 15: SR锁存器
动作特点
  任何时刻，输入都能直接改变输出的状态
  例

## Slide 16: 触发器
概述
SR锁存器
电平触发的触发器
边沿触发的触发器
触发器的逻辑功能及其描述方法

## Slide 17: 电平触发的触发器
电路结构
  又称同步SR触发器
时钟信号
输入控制电路
基本SR锁存器

## Slide 18: 电平触发的触发器
工作原理
  触发信号CLK到达，SR才起作用
1. CLK＝0
此时门G3和G4被封锁，输出为高电平。对于由G1和G2构成的SR锁存器，触发器保持原态，即Q * = Q
2. CLK＝1
此时门G3和G4开启，触发器输出由S 和R决定。
b. S=0 , R=1
Q * = 0
c. S=1 , R=0
Q * = 1
d. S=1 , R=1
Q * = Q *= 1(禁态）
a. S=0 , R=0
Q * = Q
Notes:   这种在CLK由0到1整个脉冲期间触发器动作的控制方式称为电平触发方式

## Slide 19: 电平触发的触发器
工作原理
  特性表
CLK | S | R | Q | 
0 | X | X | 0 | 0
0 | X | X | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 0 | 1*
1 | 1 | 1 | 1 | 1*
CLK | S | R | Q | 
0 | X | X | 0 | 0
0 | X | X | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 0 | 1*
1 | 1 | 1 | 1 | 1*

## Slide 20: 电平触发的触发器
动作特点
  只有当CLK为有效电平时，触发器才能接收输入信号，并按照输入信号将触发器的输出置成相应的状态
  在CLK=1的全部时间里，S和R的变化都将引起输出状态的变化。
Notes: 为了适应单端输入信号的需要，有时将S通过反相器接到R上，这就构成了电平触发的D触发器

## Slide 21: 电平触发的触发器
在CLK=1期间，Q和Q’可能随S、R变化多次翻转，
降低了电路的抗干扰能力
Notes: 为了适应单端输入信号的需要，有时将S通过反相器接到R上，这就构成了电平触发的D触发器

## Slide 22: 电平触发的触发器
电平触发D触发器(D型锁存器)，其特点是在CLK的有效电平期间输出状态始终跟随输入状态变化，即输出与输入状态相同。
D触发器

## Slide 23: 触发器
概述
SR锁存器
电平触发的触发器
边沿触发的触发器
触发器的逻辑功能及其描述方法

## Slide 24: 边沿触发的触发器
设计原因
  提高可靠性，增强抗干扰能力
  触发器的次态仅取决于CLK的下降沿（或上升沿）到来时的输入信号状态，与在此前、后输入的状态没有关系。
常见的电路结构
  用两个电平触发D触发器构成的边沿触发器
  维持阻塞触发器
  利用门电路传输延迟时间的边沿触发器

## Slide 25: 边沿触发的触发器
电路结构
  用两个电平触发D触发器组成的边沿触发器
原理性框图
Notes: FF1和FF2是两个电平触发的D触发器。
CLK低，CLK1高，FF1的输出Q1随D变化，保持Q1=D；
CLK2低，FF2的输出Q2保持不变
CLK高，CLK1低，Q1保持不变
CLK2高，Q2与输入状态相同，Q2=Q1，故Q被置成了与CLK上升沿到达前瞬时D端相同的状态

## Slide 26: 边沿触发的触发器
工作原理
  特性表
1
X
1
0
X
0
X
X
X

## Slide 27: 边沿触发的触发器
  为了实现异步置位和复位功能，则引入了和置位端和复位端，如下图。当 ， 时，（置位）；当 ， 时， （复位）。正常工作加低电平。
表示边沿
触发方式

## Slide 28: 触发器
概述
SR锁存器
电平触发的触发器
边沿触发的触发器
触发器的逻辑功能及其描述方法

## Slide 29: 触发器的逻辑功能及其描述方法
触发器按逻辑功能的分类
  SR触发器、D触发器
触发器的电路结构和逻辑功能、触发方式的关系

## Slide 30: 触发器的逻辑功能及其描述方法
触发器按逻辑功能的分类
  SR触发器、D触发器
触发器的电路结构和逻辑功能、触发方式的关系

## Slide 31: 触发器按逻辑功能分类
SR触发器
  凡在时钟信号作用下，符合下面的特性表所规定的触发器，均称为SR触发器
约束条件：SR=0

## Slide 32: 触发器按逻辑功能分类
SR触发器
  特性方程
    由特性表和约束条件画出输出端Q*的卡诺图为
    则可写出触发器输出端的方程为
1
1
1
×
×
Notes: 特性图中的1* 是不定态

## Slide 33: 触发器按逻辑功能分类
SR触发器
  状态转换图
    将触发器的特性表用图形方式表现出
    来，即为状态转换图
  逻辑符号
    触发器在时钟脉冲的下降沿动作
Notes: 特性图中的1* 是不定态
描述触发器逻辑功能时，有特性表、特性方程、状态转换图三种可供选择的方法

## Slide 34: 触发器按逻辑功能分类
D触发器
  凡在时钟信号作用下，符合下面的特性表所规定的触发器，均称为D触发器

## Slide 35: 触发器按逻辑功能分类
D触发器
  特性方程
  状态转换图
  逻辑符号
    时钟上升沿触发

## Slide 36: 触发器的逻辑功能及其描述方法
触发器按逻辑功能的分类
    SR触发器、D触发器
触发器的电路结构和逻辑功能、触发方式的关系

## Slide 37: 电路结构&逻辑功能、触发方式
电路结构&逻辑功能
  不存在固定的对应关系
    SR触发器——电平触发
同步SR触发器

## Slide 38: 电路结构&逻辑功能、触发方式
电路结构&逻辑功能
  不存在固定的对应关系
    两个电平触发D触发器结构——边沿触发D触发器
Notes:     两个电平触发D触发器结构也可以做成不同个逻辑功能的触发器

## Slide 39: 电路结构&逻辑功能、触发方式
电路结构&触发方式
  有固定的对应关系
  同步SR触发器属于电平触发，
  在CLK＝1触发器动作

## Slide 40: 电路结构&逻辑功能、触发方式
电路结构&触发方式
  采用主从结构的触发器，属于脉冲触发方式，状态的变化发生在CLK的下降沿。
  如主从SR触发器：

## Slide 41: 电路结构&逻辑功能、触发方式
电路结构&触发方式
  凡是采用两个电平触发D触发器构成的触发器都属于边沿触发方式

## Slide 42: 电路结构&逻辑功能、触发方式
电路结构&触发方式
  如维持阻塞结构D触发器属于上升沿触发

## Slide 43
谢谢